ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС

Изготвена съгласно Приложение № 2 към чл. 6 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /обн. ДВ бр. 25 от 18.03.2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 62 от 05.08.2022 г./.

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

I. Информация за контакт с възложителя:

1. „МЕГА ТЕКС 91“ ЕООД, ЕИК: 205652930

2. Пълен пощенски адрес: Област Ловеч, община Ябланица, с. Златна Панега, п.к. 5760, ул. „Опълченска“ № 31

3. Телефон: 0876 / 81 84 81, e-mail: megatex91@abv.bg

4. Лице за контакти: Васил Райков Илиев

II. Резюме на инвестиционното предложение:

1. Характеристики на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение /ИП/ е за: „Промяна в начина на трайно ползване на поземлени имоти №№ 31098.700.463, 31098.700.4631 и 31098.700.464, с цел изграждане на площадка за извършване на дейности с отпадъци и изграждане на фотоволтаична централа“, в поземлени имоти с идентификатор № 31098.700.463, № 31098.700.4631 и № 31098.700.464, с. Златна Панега, община Ябланица, област Ловеч, с обща площ 3 404 кв.м.

- Размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост

Инвестиционното предложение е за нов обект.

Предвид местоположението, характера и мащаба на инвестиционното предложение, не се очаква допълнително замърсяване или дискомфорт на компонентите на компонентите на околната среда.

Реализацията на ИП, цели да намали незаконосъобразното изхвърляне на отпадъци и да насърчи екологосъобразното управление на отпадъчните потоци, както да допринесе за постигане на целите, заложени в чл. 6, ал. 1 от ЗУО.

С реализирането и последващата експлоатация на ИП, ще се промени начина на трайно ползване на поземлени имоти с идентификатор № 31098.700.463, № 31098.700.4631 и № 31098.700.464, с. Златна Панега, община Ябланица, област Ловеч, с цел изграждане на площадка за извършване на дейности с отпадъци, както и изграждане на фотоволтаична електроцентрала, с капацитет до 30 kW.

Предлаганият ПУП-ПРЗ ще даде възможност за реализиране на конкретен дейност в една от стратегическите сфери за устойчиво развитие – управлението на отпадъците.

За реализацията и последващата експлоатация на ИП, ще се извършат строително-монтажни дейности, които се свеждат до изграждане на ограда и навеси, върху които ще бъдат поставени фотоволтаичните модули, преобразуващи слънчевата енергия в електрическа.

На територията на площадката има съществуващи, общо 5 броя масивни постройки, които ще се обособят като офис и помещения за извършване на дейности с опасни отпадъци /ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА, отработени моторни масла и отпадъчни нефтопродукти, както и генерираните опасни вещества, след разкомплектоването/разглобяване на ИУМПС и ИУЕЕО/.

За реализацията и последващата експлоатация, площадката ще отговаря на изискванията заложени в чл. 38, ал. 1 от ЗУО /обн. ДВ бр. 53 от 13.07.2012 г., доп. ДВ бр. 11 от 02.02.2023 г./.

На територията на площадката ще се изгради необходимата за целта инфраструктура, а именно:

- Площадката ще бъде покрита с непропусклива повърхност, ще бъде оградена, с осигурена охрана и 24-часово видеонаблюдение;

- На входа ще се изгради контролно-пропускателен пункт, чрез който ще се осъществява входно0изходния контрол и измерване на количествата приети и предадени отпадъци;

- Офис със санитарно-битово помещение;

- Навеси под които ще се  извършват на дейности по събиране, съхранение и третиране на опасни отпадъци;

- Участъци за разделно събиране на различните по вид, произход и състав отпадъчни потоци:

  - Участък за събиране, съхранение и третиране на ОЧЦМ;

  - Участък за събиране, съхранение и третиране на ИУМПС;

  - Участък за събиране, съхранение и третиране на ИУЕЕО;

  - Участък за събиране и съхранение на НУБА;

  - Участък за събиране, съхранение и третиране на неопасни производствени отпадъци, както и отпадъци от опаковки;

  - Участък за събиране и съхранение на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти.

С реализацията и последващата експлоатация, дружеството има за цел да извършва следните дейности с отпадъци:

- Събиране, съхранение и третиране на ОЧЦМ;

- Събиране, съхранение и третиране на ИУМПС;

- Събиране, съхранение и третиране на ИУЕЕО;

- Събиране, съхранение и третиране на неопасни производствени отпадъци, както и отпадъци от опаковки;

- Събиране и съхранение на НУБА;

- Събиране и съхранение на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти.

Отпадъците, с които дружеството ще извършва дейности, са както следва:

Таблица 1

| Код | Наименование | Дейности, Кодове | Количество, (тон/год.) | Произход |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 01 04 | Пластмасови отпадъци (с изключение на опаковки) | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр. – сортиране/; R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 1 000 | От физически и/или юридически лица |
| 02 01 10 | Метални отпадъци | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр. – рязане, сортиране/; R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 3 000 | От физически и/или юридически лица |
| 03 03 08 | Отпадъци от сортиране на хартия и картон, предназначени за рециклиране | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр. – сортиране/; R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 1 000 | От физически и/или юридически лица |
| 07 02 13 | Отпадъци от пластмаси | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр. – сортиране/; R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 1 000 | От физически и/или юридически лица |
| 11 05 01 | Твърд цинк | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр. – сортиране/; R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 500 | От физически и/или юридически лица |
| 12 01 01 | Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр. – сортиране/; R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 5 000 | От физически и/или юридически лица |
| 12 01 02 | Прах и частици от черни метали | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 500 | От физически и/или юридически лица |
| 12 01 03 | Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр. – сортиране/; R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 3 000 | От физически и/или юридически лица |
| 12 01 04 | Прах и частици от цветни метали | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 500 | От физически и/или юридически лица |
| 12 01 05 | Стърготини, стружки и изрезки от пластмаси | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр. – сортиране/; R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 2 000 | От физически и/или юридически лица |
| 12 01 09* | Машинни емулсии и разтвори, несъдържащи халогенни елементи | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 300 | От физически и/или юридически лица |
| 12 01 12* | Отработени восъци и смазки | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 300 | От физически и/или юридически лица |
| 12 01 13 | Отпадъци от заваряване | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр. – сортиране/; R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 500 | От физически и/или юридически лица |
| 13 01 10* | Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 300 | От физически и/или юридически лица |
| 13 01 11* | Синтетични хидравлични масла | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 300 | От физически и/или юридически лица |
| 13 02 05* | Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 300 | От физически и/или юридически лица |
| 13 02 06* | Синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 300 | От физически и/или юридически лица |
| 15 01 01 | Хартиени и картонени опаковки | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр. – сортиране/; R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 3 000 | От физически и/или юридически лица |
| 15 01 02 | Пластмасови опаковки | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр. – сортиране/; R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 3 000 | От физически и/или юридически лица |
| 15 01 03 | Опаковки от дървесни материали | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр. – сортиране/; R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 3 000 | От физически и/или юридически лица |
| 15 01 04 | Метални опаковки | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр. – сортиране/; R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 5 000 | От физически и/или юридически лица |
| 15 01 05 | Композитни/ многослойни опаковки | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр. – сортиране/; R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 1 000 | От физически и/или юридически лица |
| 15 01 06 | Смесени опаковки | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр. – сортиране/; R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 1 000 | От физически и/или юридически лица |
| 15 01 07 | Стъклени опаковки | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр. – сортиране/; R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 1 000 | От физически и/или юридически лица |
| 15 01 09 | Текстилни опаковки | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр. – сортиране/; R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 1 000 | От физически и/или юридически лица |
| 15 01 10* | Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр. – сортиране/; R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 500 | От физически и/или юридически лица |
| 15 02 02* | Абсорбенти, филтърни материали (вкл. маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр. – сортиране/; R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 500 | От физически и/или юридически лица |
| 15 02 03 | Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр. – сортиране/; R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 500 | От физически и/или юридически лица |
| 16 01 03 | Излезли от употреба гуми | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр. – сортиране/; R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 1 000 | От физически и/или юридически лица |
| 16 01 04* | Излезли от употреба превозни средства* | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр. – разкомплектоване/; R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 3 000 | От физически и/или юридически лица |
| 16 01 06 | Излезли от употреба превозни средства, които не съдържат течности или други опасни компоненти | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр. – разкомплектоване/; R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 3 000 | От физически и/или юридически лица |
| 16 01 07* | Маслени филтри | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 100 | От физически и/или юридически лица |
| 16 01 12 | Спирачни накладки, различни от упоменатите в 16 01 11 | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр. – сортиране/; R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 200 | От физически и/или юридически лица |
| 16 01 13* | Спирачни течности | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 200 | От физически и/или юридически лица |
| 16 01 14* | Антифризни течности, съдържащи опасни вещества | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 200 | От физически и/или юридически лица |
| 16 01 15 | Антифризни течности, различни от упоменатите в 16 01 14 | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 200 | От физически и/или юридически лица |
| 16 01 16 | Резервоари за втечнени газове | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр. – рязане, сортиране/; R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 500 | От физически и/или юридически лица |
| 16 01 17 | Черни метали | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр. – рязане, сортиране/; R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 10 000 | От физически и/или юридически лица |
| 16 01 18 | Цветни метали | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр. – рязане, сортиране/; R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 10 000 | От физически и/или юридически лица |
| 16 01 19 | Пластмаси | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр. – сортиране/; R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 500 | От физически и/или юридически лица |
| 16 01 20 | Стъкло | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр. – сортиране/; R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 300 | От физически и/или юридически лица |
| 16 01 21* | Опасни компоненти, различни от упоменатите в кодове от 16 01 07, 16 01 11, 16 01 13 и 16 01 14 | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 100 | От физически и/или юридически лица |
| 16 01 22 | Компоненти, неупоменати другаде | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 200 | От физически и/или юридически лица |
| 16 02 13* | Излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти* | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр. – сортиране, разкомплектоване/; R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 1 000 | От физически и/или юридически лица |
| 16 02 14 | Излязло от употреба оборудване, несъдържащо опасни вещества и компоненти | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр. – сортиране, разкомплектоване/; R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 1 000 | От физически и/или юридически лица |
| 16 02 15* | Опасни компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 500 | От физически и/или юридически лица |
| 16 02 16 | Компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, различни от упоменатите в код 16 02 15 | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 500 | От физически и/или юридически лица |
| 16 06 01* | Оловни акумулатори* | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 2 000 | От физически и/или юридически лица |
| 16 06 02* | Ni- Cd батерии* | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 2 000 | От физически и/или юридически лица |
| 16 06 04* | Алкални батерии | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 2 000 | От физически и/или юридически лица |
| 16 06 05 | Други батерии и акумулатори | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 2 000 | От физически и/или юридически лица |
| 16 08 01 | Отработени катализатори, съдържащи злато, сребро, рений, родий, паладий, иридий или платина (с изкл. на 16 08 07) | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр. – сортиране/; R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 300 | От физически и/или юридически лица |
| 16 08 03 | Отработени катализатори, съдържащи преходни метали или съединения на преходните метали, неупоменати другаде | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр. – сортиране/; R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 300 | От физически и/или юридически лица |
| 16 08 07* | Отработени катализатори, замърсени с опасни вещества | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр. – сортиране/; R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 300 | От физически и/или юридически лица |
| 17 01 01 | Бетон | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 2 000 | От физически и/или юридически лица |
| 17 01 02 | Тухли | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 2 000 | От физически и/или юридически лица |
| 17 01 03 | Керемиди, плочки и керамични изделия | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 2 000 | От физически и/или юридически лица |
| 17 01 06* | Смеси от или отделни фракции от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, съдържащи опасни вещества | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 2 000 | От физически и/или юридически лица |
| 17 01 07 | Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 2 000 | От физически и/или юридически лица |
| 17 02 01 | Дървесина | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 1 000 | От физически и/или юридически лица |
| 17 02 02 | Стъкло | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 1 000 | От физически и/или юридически лица |
| 17 02 03 | Пластмаса | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр. – сортиране/; R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 1 000 | От физически и/или юридически лица |
| 17 03 02 | Асфалтови смеси, различни от упоменатите в 17 03 01 | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 1 000 | От физически и/или юридически лица |
| 17 04 01 | Мед, бронз, месинг | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр. – рязане, сортиране/; R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 2 000 | От физически и/или юридически лица |
| 17 04 02 | Алуминий | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр. – рязане, сортиране/; R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 2 000 | От физически и/или юридически лица |
| 17 04 03 | Олово | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр. – рязане, сортиране/; R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 1 000 | От физически и/или юридически лица |
| 17 04 04 | Цинк | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр. – рязане, сортиране/; R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 1 000 | От физически и/или юридически лица |
| 17 04 05 | Желязо и стомана | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр. – рязане, сортиране/; R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 10 000 | От физически и/или юридически лица |
| 17 04 06 | Калай | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр. – рязане, сортиране/; R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 1 000 | От физически и/или юридически лица |
| 17 04 07 | Смеси от метали | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр. – рязане, сортиране/; R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 10 000 | От физически и/или юридически лица |
| 17 04 11 | Кабели, различни от упоменатите в 17 04 10 | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр. – белене, сортиране/; R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 2 000 | От физически и/или юридически лица |
| 17 05 04 | Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03 | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 2 000 | От физически и/или юридически лица |
| 17 05 06 | Драгажна маса, различна от упоменатата в 17 05 05 | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 5 000 | От физически и/или юридически лица |
| 17 05 07* | Баластра от релсов път, съдържаща опасни вещества | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 5 000 | От физически и/или юридически лица |
| 17 05 08 | Баластра от релсов път, различна от упоменатата в 17 05 07 | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 5 000 | От физически и/или юридически лица |
| 17 09 04 | Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 3 000 | От физически и/или юридически лица |
| 19 08 02 | Отпадъци от песъкоуловители | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 500 | От физически и/или юридически лица |
| 19 10 01 | Отпадъци от желязо и стомана | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр. – рязане, сортиране/; R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 10 000 | От физически и/или юридически лица |
| 19 10 02 | Отпадъци от цветни метали | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр. – рязане, сортиране/; R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 5 000 | От физически и/или юридически лица |
| 19 12 01 | Хартия и картон | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр. – сортиране/; R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 1 000 | От физически и/или юридически лица |
| 19 12 02 | Черни метали | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр. – рязане, сортиране/; R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.; | 10 000 | От физически и/или юридически лица |
| 19 12 03 | Цветни метали | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр. – рязане, сортиране/; R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 7 000 | От физически и/или юридически лица |
| 19 12 04 | Пластмаса и каучук | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр. – сортиране/; R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 2 000 | От физически и/или юридически лица |
| 19 12 05 | Стъкло | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр. – сортиране/; R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 1 000 | От физически и/или юридически лица |
| 19 12 06 | Дървесина, съдържаща опасни вещества | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 1 000 | От физически и/или юридически лица |
| 19 12 07 | Дървесина, различна от упоменатата в 19 12 06 | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 1 000 | От физически и/или юридически лица |
| 19 12 08 | Текстилни материали | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 500 | От физически и/или юридически лица |
| 19 12 09 | Минерали (например пясък, камъни) | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 2 000 | От физически и/или юридически лица |
| 19 12 10 | Запалими отпадъци (RDF – модифицирани горива, получени от отпадъци) | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 500 | От физически и/или юридически лица |
| 19 12 11* | Други отпадъци (вкл. смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества) | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 1 000 | От физически и/или юридически лица |
| 19 12 12 | Други отпадъци (вкл. смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 1 000 | От физически и/или юридически лица |
| 20 01 01 | Хартия и картон | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр. – сортиране/; R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 1 000 | От физически и/или юридически лица |
| 20 01 02 | Стъкло | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр. – сортиране/; R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 1 000 | От физически и/или юридически лица |
| 20 01 21* | Луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 200 | От физически и/или юридически лица |
| 20 01 33* | Батерии и акумулатори, включени в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03, както и несортирани батерии и акумулатори, съдържащи такива батерии* | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 2 000 | От физически и/или юридически лица |
| 20 01 34 | Батерии и акумулатори, различни от упоменатите в 20 01 33 | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 2 000 | От физически и/или юридически лица |
| 20 01 35* | ИУЕЕО, различно от 20 01 21* и 20 01 23*, съдържащо опасни компоненти* | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр. – сортиране, разкомплектоване/; R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 2 000 | От физически и/или юридически лица |
| 20 01 36 | ИУЕЕО, различно от 20 01 21*, 20 01 23* и 20 01 35* | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр. – сортиране, разкомплектоване/; R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 5 000 | От физически и/или юридически лица |
| 20 01 39 | Пластмаси | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр. – сортиране/; R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 2 000 | От физически и/или юридически лица |
| 20 01 40 | Метали | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр. – рязане, сортиране/; R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 7 000 | От физически и/или юридически лица |
| 20 02 01 | Биоразградими отпадъци | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 1 000 | От физически и/или юридически лица |
| 20 02 02 | Почва и камъни | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 1 000 | От физически и/или юридически лица |
| 20 03 01 | Смесени битови отпадъци | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 3 000 | От физически и/или юридически лица |
| 20 03 07 | Обемни отпадъци | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр. – сортиране/; R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 1 000 | От физически и/или юридически лица |

Дейностите с отпадъци, които ще се осъществяват на площадката са:

R 12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 11;

R 13 – Съхранение на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им).

Площта на участъците за дейности с неопасни отпадъци ще варира, в зависимост от наличностите на отпадъчните потоци. Идейното зониране на площадката ще бъде както следва:

Фигура № 1

Легенда към Фигура № 1:

- Участък за събиране, съхранение и третиране на черни метали;

- Участък за събиране, съхранение и третиране на цветни метали;

- Участък за събиране, съхранение и третиране на ИУМПС /навес, който предстои да бъде изграден, върху който ще бъдат монтирани фотоволтаичните панели/;

- Участък за събиране, съхранение и третиране на ИУЕЕО;

- Участък за събиране и съхранение на НУБА;

- Участък за събиране и съхранение на СО;

- Участък за събиране, съхранение и третиране на неопасни производствени отпадъци, както и отпадъци от опаковки;

- Участък за събиране и съхранение на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти.

Всички участъци за събиране, съхранение и третиране на отпадъчните потоци, ще са оразмерени, в зависимост от типа и количествата на входящите потоци отпадъци.

Всички участъци на площадката ще бъдат обособени с табели, в съответствие с действащото в Р. България и ЕС, екологично законодателство.

На местата и съдовете за събиране и съхранение на отпадъците, ще бъдат поставени табели, с код и наименование на съответния отпадък, съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците.

При извършване на дейностите с ОЧЦМ:

Дейностите с отпадъци от черни и цветни метали, които представляват кабели и електропроводници от всякакъв вид и размер, елементи на електронната съобщителна инфраструктура, елементи и части от подвижния железопътен състав, железния път, включително осигурителните, сигнализационните и съобщителните съоръжения и всякакви инсталации към тях, всякакви елементи и части от пътната инфраструктура, като пътни знаци, мантинели, метални капаци от шахти, части от уличното осветление или воднонапоителни системи и съоръжения, както и на металосъдържащи паметници на културата или части или елементи от тях, ще се извършват при наличие на издаден Сертификат за произход, издаден от лицата, при чиято дейност се образуват и въз основа сключен писмен договор. Тези отпадъци се съхраняват и подготвят за оползотворяване отделно от останалите ОЦЧМ.

Отпадъците от черни и цветни метали с битов характер, ще се предават въз основа на писмен договор, с приложена Декларация за произход.

Физически лица не могат да извършват продажби на отпадъци от черни и цветни метали, които нямат битов характер.

Търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали между лицензирани търговци ще се извършва въз основа на писмен договор, като продавачът едновременно с предаването на стоката предава на купувача и декларация, с попълнени поредни номера на сертификатите за произход на закупените от него отпадъци.

Отпадъците от черни и цветни метали ще се подлагат на дейности по сортиране и/или рязане с резак.

Отпадъците от метални опаковки, както и металните отпадъци, получени след предварително третиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, ще се съхраняват на отделни, обособени участъци на площадката.

При  последващо предаване на тези отпадъци за извършване на търговска дейност, оползотворяване и рециклиране, те ще се отчитат разделно, с код и наименование, съгласно  наредбата  по  чл. 3 от ЗУО.

Събраните и генерираните от дейността на площадката отпадъци, ще се съхраняват и транспортират по начин, който не възпрепятства повторното им използване, рециклиране и/или оползотворяване.

При извършване на дейности с ИУМПС:

На територията на площадката ще се осъществяват дейности по разкомплектоване на ИУМПС. Разкомплектоване на ИУМПС, ще се извършва под навес, върху непропусклива повърхност, предотвратяваща замърсяването на почви и подземни води, при евентуални разливи.

Компонентите, отстранени при разкомплектоването на ИУМПС ще се насочват към съответните  участъци, в зависимост от техния вид, състав и свойства.

Смазочните, хидравличните и други отработени масла и отпадъците, съдържащи или замърсени с нефтопродукти ще се съхраняват разделно, в закрити помещения, в подходящи за целта съдове, обозначени и надписани за целта и изолирани от околната среда. При извършване на дейности с отработени масла, стриктно ще се спазват условията поставени в Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти /обн. ДВ бр. 2 от 08.01.2013 г., изм. и доп. ДВ бр. 100 от 16.12.2022 г./.

Замърсените с нефтопродукти и други опасни вещества, абсорбенти и опаковки ще се събират разделно един от друг, в подходящи съдове и ще се предават на фирми, притежаващи необходимите мощности и разрешителни за дейности с този вид отпадъци, за последващо третиране и/или обезвреждане.

Кабели, пластмаси, текстил, стъкла, уплътнители, спирачни накладки, катализатори и други компоненти, генерирани от дейността по разкомплектоване на ИУМПС, ще се съхраняват разделно един от друг, в обозначени съдове, на обособени за целта места, разположени на площадката.

Негодните за употреба автомобилни гуми ще се съхраняват на площадката, до предаването им за последващо оползотворяване и/или рециклиране на фирми, притежаващи необходимите мощности и разрешителни, съгласно чл. 35 от ЗУО и Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми /обн. ДВ бр. 73 от 25.09.2012 г., изм. и доп. ДВ бр. 23 от 14.03.2023 г./.

Отпадналите при разкомплектоването на ИУМПС, електрически и електронни компоненти ще се събират разделно, в специално обозначен и маркиран съд, изолиран от околната среда и ще се насочват за временно съхранение към участъка за събиране и съхранение на ИУЕЕО.

При извършване на дейности с ИУЕЕО:

На територията на площадката ще се извършват дейности по събиране, съхранение и предварително третиране на ИУЕЕО.

Ще се извършват дейности по разглобяване и отделяне на металните компоненти от събраното ИУЕЕО, които ще се насочват за последващо третиране, към участъка за скрап.

Местата и контейнерите за събиране и временно съхранение на ИУЕЕО ще са обозначени с табели „Събирателен пункт за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване“.

На територията на площадката, където ще се извършват дейности с ИУЕЕО ще бъдат обособени следните участъци:

- Участък за събиране на ИУЕЕО;

- Участък за временно съхранение на събраното ИУЕЕО;

- Участък за предварително третиране /сортиране, разглобяване, отделяне на метали/ на събраното ИУЕЕО.

Площадката за дейности на ИУЕЕО ще се оборудва и експлоатира, съгласно Приложение № 9 от Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване /обн. ДВ бр. 100 от 19.11.2013 г., изм. и доп. ДВ бр. 100 от 16.12.2022 г./, а именно:

- Участъците, на които се разполага ИУЕЕО да са с непропускливи покрития и да са оборудвани със съоръжения за събиране на разливи, както и със съответните абсорбенти, използвани за ограничаване на евентуални разливи;

- Участъците на които се разполага ИУЕЕО, да са снабдени с навес или съхраняването на ИУЕЕО да се извършва в затворени контейнери;

- Да са оборудвани с везни за измерване на теглото на приеманото и предаваното ИУЕЕО.

ИУЕЕО ще се събира и съхранява по начин, който не възпрепятства повторното му използване, рециклиране и/или оползотворяване.

Излезлите от употреба луминесцентни лампи ще се съхраняват във фабричните си опаковки, в затворено помещение, в затворен контейнер, обозначен с код и наименование, съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците /обн. ДВ бр. 66 от 08.08.2014 г., изм. и доп. ДВ бр. 53 от 08.07.2022 г./. При извършване на дейности с излезлите от употреба луминесцентни лампи ще се спазват изискванията, заложени в Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване.

На местата за съхранение, на събраните луминесцентни лампи, ще се предприемат мерки за недопускане, замърсяването на околната среда, при случайно счупване или при авария, а именно – ще се осигури налично количество сяра /най – малко 2 грама на 1 кг. лампи/.

При извършване на дейности с НУБА:

Изкупените от физически и/или юридически лица, както и генерираните при разкомплектоването на ИУМПС, акумулатори /без никаква интервенция/ ще се събират и съхраняват временно в контейнери /палети/, устойчиви на киселина, разположени върху бетониран под, в закрито помещение.

Местата за поставяне на съдовете за събиране на НУБА ще се обозначат със следните табели:

„Събирателен пункт за негодни за употреба акумулатори“ и „Акумулаторите се събират задължително с електролит“.

Размерите на табелите ще бъдат не по – малки от 0,5 х 1 м.

При извършване на дейности с неопасни производствени отпадъци, както и отпадъци от опаковки:

На площадката ще се обособят участъци за събиране на неопасни производствени отпадъци. Всеки вид отпадък ще се съхранява разделно, в отделен контейнер, с цел недопускане на смесването им, до предаването на юридически лица, притежаващи съответните мощности и разрешителни документи, съгласно чл. 35 от ЗУО.

Събраните неопасни производствени отпадъци, както и отпадъците от опаковки ще се подлагат на дейности по сортиране, с цел по – адекватното им управление, за последващите дейности по оползотворяване и/или рециклиране, при предаването им на други юридически лица.

Отпадъчните потоци, генерирани след механичното третиране на горецитираните отпадъци, ще се събират разделно, в зависимост от техния произход, вид, състав и свойства на обособени за целта места, подходящи съдове, обозначени с табели, с код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците.

При извършване на дейности с отработени масла и отпадъчни нефтопродукти:

Площадката за събиране и съхранение на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, източени от събраните от дружеството ИУМПС, при тяхното разкомплектоване, ще се оборудва в съответствие със следните изисквания:

- Ще бъде бетонирана и/или покрита с друг маслоустойчив материал;

- Ще бъде оборудвана с приемателни резервоари и/или съдове за събиране и временно съхранение;

- Резервоарите ще са съоръжени с обваловка, с обем съгласно нормативните изисквания;

- Ще бъде оборудвана, с устройства за безаварийно изпомпване и/или източване на отработените масла и отпадъчните нефтопродукти;

- Ще разполага с налични количества сорбенти /пръст, пясък и др./, използвани за ограничаване на евентуални разливи;

- Ще са оборудвани със съоръжения за отстраняване на отработените масла и отпадъчните нефтопродукти от формираните отпадъчни води.

Площадката за съхранение на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти ще се проектира, изгражда, преустройва, реконструира и модернизира, съгласно изискванията на Наредба № Iз-1971 за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар /обн. ДВ бр. 96 от 04.12.2009 г., изм. и доп. ДВ бр. 63 от 31.06.2018 г./.

Площадката ще се експлоатира, при спазване на изискванията на Наредба № 8121з-647 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обекти /обн. ДВ бр. 89 от 28.10.2014 г., изм. и доп. ДВ бр. 37 от 07.05.2021 г./.

Съдовете за временно съхраняване на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти ще отговарят на следните изисквания:

- Ще бъдат изработени от материали, които не взаимодействат с отработените масла и отпадъчни нефтопродукти;

- Не допускат разливане и/или изтичане на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти;

- Ще са плътно затворени, извън времето на извършване на манипулации;

- Ще бъдат маркирани с „Отработени масла“ или „Отпадъчни нефтопродукти“, както и с надпис, съдържащ кода и наименованието на отпадъка, съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците;

- Размерът на всеки от надписите няма да бъде по – малък от 0,1 х 0,2 м.

При извършване на дейности със СО:

Площта на участъка за събиране и съхранение на отпадъци от строителство и събаряне, от подгрупи 17 01, 17 02, 17 03, 17 05 и 17 09 ще бъде оразмерен, в зависимост от типа и количествата на входящите потоци отпадъци. В този участък ще се обособят места за разделно събиране на всички отпадъчни потоци по вид, произход и свойства и ще бъдат обозначени с табели, съдържащи код и наименование на съответния отпадък, съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците /обн. ДВ бр. 66 от 08.08.2014 г., изм. и доп. ДВ бр. 53 от 08.07.2022 г./.

На територията на площадката не се предвижда позициониране и/или изграждане на трошачна и/или пресевна инсталация, както и други съоръжения за третиране на строителни отпадъци.

Гореупоменатите подгрупи строителните отпадъци които ще се събират и съхраняват на територията на площадката, с изключение на отпадъци, с код 17 02 03 – Пластмаса, няма да се подлагат на дейности по третиране, рециклиране и/или обезвреждане, поради което не се предвижда съхраняване на големи количества от тези отпадъчни потоци.

Отпадъци, с код и наименование 17 02 03 – Пластмаса, ще се подлагат на дейности по третиране, с код R 12, което се свежда само до сортиране.

Отпадъците от строителство и събаряне от подгрупа 17 04 – Метали /вкл. техните сплави/ ще се събират, съхраняват и третират в участъците на площадката, обособен за ОЧЦМ, в зависимост от техния вид, състав и произход. Всички метали ще се събират разделно, на обособените за целта места, обозначени с табели, съдържащи код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците.

Събраните строителни отпадъци, ще се съхраняват разделно в зависимост от техния вид, състав, свойства и произход и ще се предават за последващо оползотворяване и/или обезвреждане на лица, притежаващи съответните мощности и разрешителни, съгласно чл. 35 от ЗУО, без да се извършват никакви интервенции по тях на територията на площадката, предмет на ИП.

Действията, които ще се предприемат, с цел привеждане на площадката в съответствие, с изискванията, заложени в Приложение № 9, към чл. 20, ал. 3 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали /обн. ДВ бр. 98 от 08.12.2017 г./, са както следва:

  - Площадката ще бъде оградена, с изграден контролно-пропускателен пункт, с цел ограничаване на свободния достъп на хора и животни;

  - На площадката ще бъде монтирано измервателно устройство /кантар/, с капацитет до 3 тона, а при доставка на по – големи количества, ще се използва външен измервателен уред /автокантар/, след сключен писмен договор с трето лице, притежаващо съответния измервателен уред и/или измервателен уред, собственост на продавача на отпадъците, в зависимост от договорните отношения между продавач и купувач;

  - Площта на участъка за събиране и съхранение на строителни отпадъци, ще бъде оразмерена, в съответствие с типа и входящите потоци СО;

  - Площадката ще бъде с подходяща, непропусклива повърхност, осигуряваща безпрепятствено движение на тежкотоварна техника;

  - Площадката ще бъде зонирана, с подходящите за дейността на дружеството участъци /зони/ - участък за разделно събиране и съхранение на СО, в зависимост от техния вид, състав и произход; участък за временно съхранение на СО, за които има съмнение за замърсяване, до извършване на съответните изпитвания;

  - Безпроблемното разминаване, както и цялостната организация на движение на транспортната техника, ще се осигури, чрез достатъчна ширина на вътрешноплощадковите пътища и изграждането на два броя портали, с цел безпроблемен вход и изход на транспортната техника, транспортираща входящите и изходящи отпадъчни потоци;

  - На площадката ще се предвиди достатъчна площ за паркиране на транспортните средства, доставящи и изнасящи СО, както и за мобилно оборудване, служещо за товаро-разтоварни дейности;

  - На територията на площадката ще има административно-битова сграда, служеща и за почивка и обслужване на персонала, удовлетворяващи изискванията на ЗУТ;

  - Транспортната техника, напускаща територията на площадката ще се почиства, с цел ограничаване на запрашеността и разнасянето на строителни отпадъци извън територията на площадката;

  - С цел ограничаване на емисиите на прахообразни вещества, генерирани при товарене, разтоварване, складиране и транспортиране на строителни отпадъци, ще се предприемат всички необходими мерки, в съответствие с изискванията, заложени в чл. 70 от Наредбата № 1 за нормите за допустими емисии на вредни вещества /замърсители/, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии /обн. ДВ бр. 64 от 05.08.2005 г./;

  - Площадката ще разполага със спецификация на приеманите отпадъци, в която подробно са записани изискванията към отпадъците, които могат да бъдат приети на площадката.

Отпадъците, генерирани от дейностите на площадката, ще се предават за последващо третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане, след сключване на писмен договор.

Предаването за последващо третиране на отпадъците, ще се извършва на лица притежаващи съответните мощности и документи, съгласно чл. 35 от ЗУО за отпадъци със съответния код, съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО, както следва:

- Разрешение или комплексно разрешително за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 1 от ЗУО;

- Регистрационен документ за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО;

- Регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци или регистрация за дейност като търговец или брокер, когато същите имат сключен договор, с лица, притежаващи разрешителен или регистрационен документ по чл. 35, ал. 1, съответно по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО.

За събраните, третирани и генерирани от дейността на площадката отпадъци, както и предадените за последващо третиране отпадъци, ще се води отчетност и ще се предоставя информация, съгласно изискванията на ЗУО и Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри /обн. ДВ бр. 51 от 20.06.2014 г., изм. и доп. ДВ бр. 33 от 10.04.2023 г./.

На територията на площадката, предмет на ИП няма да се съхраняват повече от 50 тона опасни отпадъци в един и същ момент от време.

Площта на участъците за дейности с опасни отпадъци, ще се ограничи до площта на закритите участъци на площадката – навеси и сгради.

Максималното количество неопасни отпадъци, които ще се съхраняват на площадката в един и същ момент от време ще варира, в зависимост от сключените договори с физически и/или юридически лица за покупко-продажба на отпадъци, в зависимост от вида отпадъчни потоци, в зависимост от площта, която отпадъчните потоци заемат, както и от икономическа гледна точка.

За изграждането на фотоволтаична електроцентрала, с капацитет до 30 kW ще бъдат инсталирани фотоволтаични модули, монтирани върху покрива на навес, който ще бъде изграден в ПИ № 31098.700.4631.

Модулите ще бъдат ориентирани, с цел максимална ефективност, като ще се монтират под наклон спрямо земната повърхност.

Връзката към електропреносната мрежа ще се извърши, чрез съществуващ трафопост, разположен в близост до площадката, обект на ИП.

Фотоволтаичните панели се изработват от високоякостни материали, което предпазва системата при градушка.

Необходимо условие за предпазване на фотоволтаичната инсталация от механично повреждане и кражби е изграждането на предпазна ограда и система за 24-часово видеонаблюдение.

За управление на централата, автоматиката, контрол на процесите и търговско отчитане на електроенергията, ще се използва валидиран и одобрен софтуер.

Фотоволтаичната електроцентрала ще произвежда електроенергия, като преобразува слънчевата радиация, посредством модули, с монокристални силициеви клетки и инвертори.

Основни елементи на фотоволтаичната централа за производство на електроенергия са фотоволтаичните модули, монтирани върху съответните позиционери и инверторите, които преобразуват правия ток от фотоволтаичните модули в променлив.

Инсталацията ще бъде изпълнена с високотехнологични продукти – модули, позиционери, инвертори, кабели, ел. табла, трансформатори, отговарящи на всички европейски стандарти.

Генерираната от ФвЕЦ електроенергия ще се продава на електроразпределително дружество, след сключване на писмен договор и ще служи за задоволяване нуждите на свободния пазар.

За осъществяване на инвестиционното предложение ще се използва съществуваща пътна и техническа инфраструктура, без нужда от промяна и без необходимост от изграждане на нова.

Не се предвижда използване на взривни дейности.

  - Взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения

Инвестиционното предложение е за: „Промяна в начина на трайно ползване на поземлени имоти №№ 31098.700.463, 31098.700.4631 и 31098.700.464, с цел изграждане на площадка за извършване на дейности с отпадъци и изграждане на фотоволтаична централа“, в поземлени имоти с идентификатор № 31098.700.463, № 31098.700.4631 и № 31098.700.464, с. Златна Панега, община Ябланица, област Ловеч, с обща площ 3 404 кв.м.

За реализацията и последващата експлоатация на ИП, всички необходими съгласувателни и разрешителни документи ще бъдат издадени в съответствие, с изискванията заложени в Закон за устройство на територията /обн. ДВ бр. 1 от 02.01.2001 г., изм. и доп. ДВ бр. 6 от 20.01.2023 г./.

След привеждане на имотите, предмет на ИП в съответствие с изискванията, заложени в чл. 38, ал. 1 от ЗУО, дружеството ще подаде в деловодството на РИОСВ – Плевен, Заявление за издаване на разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци, съгласно чл. 68, ал. 1 от ЗУО, за издаване на Разрешение за дейности с отпадъци, съгласно чл. 35 от ЗУО.

Реализацията на ИП не е свързана с необходимост от изграждане на нови пътища – ще се използва съществуващата пътна инфраструктура.

За реализацията и последващата експлоатация на ИП, не се предвижда използването на производствени води.

Водата за питейни и санитарно-битови нужди ще се доставя от съществуващата водопреносна мрежа, след сключване на писмен договор с „ВиК“ АД – гр. Ловеч.

Не се предвижда генерирането на производствени отпадни води.

Отпадните води, които ще се генерират са битово-фекални и дъждовни.

Битово-фекалните отпадни води ще се отвеждат в два броя водоплътни изгребни ями, всяка от които ще бъде с капацитет 3 куб. м. и ще се почистват и извозват от фирма, притежаваща необходимите разрешителни документи, след сключване на писмен договор.

Дъждовните води са условно чисти и се оттичат в зелените площи на площадката.

Електрозахранването на площадката ще се осъществява от съществуваща електропреносна мрежа, след сключване на писмен договор с „Електрохолд България“ ЕООД. Присъединяването на ФвЕЦ към електроразпределителната мрежа, ще се осъществи, след издаване на становище и сключване на договор за продажба на електроенергия с електроразпределителното дружество, чрез съществуващ трафопост, разположен в близост до площадката, обект на ИП.

  - Използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие

За реализацията и последващата експлоатация на ИП не се предвижда използването на природни ресурси.

  - Генериране на отпадъци – видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води

Прогнозната оценка за генерираните количества строителни отпадъци, в периода на изграждане на площадката, ще бъдат подробно описани в Плана за управление на строителните отпадъци /ПУСО/, преди започване на строително-монтажни работи /СМР/, съгласно изискванията на чл. 11, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците /Обн. ДВ бр. 53 от 13.07.2012 г., доп. ДВ бр. 11 от 02.02.2023 г./.

За изграждането на оградата и навеса, разположени на територията на площадката за дейности с отпадъци, се предвижда генерирането на строителни отпадъци, както следва:

- 17 04 05 – Чугун и стомана, генерирани при изграждането на металната част на оградата, както и металната конструкция на навеса;

- 17 05 04 – Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03, генерирани при изкопните дейности, за полагане на бетоновата основа на оградата.

При СМР не се предвижда събаряне на съществуващи постройки и използване на взривни дейности.

Генерираните от СМР, строителни отпадъци ще се събират разделно, на обособени за целта места, разположени на площадката и ще се оползотворяват, в зависимост от техния вид и състав.

Отпадъците от черни метали, които се предвижда да бъдат генерирани, в следствие на СМР ще се предават на юридически лица, притежаващи съответните мощности и разрешителни, съгласно чл. 35 на ЗУО, след предварително сключен писмен договор.

Почвата и камъните, генерирани в следствие от изкопните дейности, за полагане на основа на оградата, ще бъдат върнати обратно в изкопа, където това е възможно, а ако останат количества, които не са върнати обратно в изкопите, те ще бъдат предадени за последващо оползотворяване на дружества притежаващи съответните мощности и разрешителни, съгласно чл. 35 на ЗУО, след предварително сключен писмен договор.

Класификацията на очакваните видове отпадъци, генерирани в следствие от СМР, ще се извърши в срок не по – късно от два месеца преди образуването им, съгласно чл. 7, ал. 1 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците /Обн. ДВ бр. 66 от 08.08.2014 г., изм. и доп. ДВ бр. 53 от 08.07.2022 г./ и след изготвяне и утвърждаване на ПУСО.

При последващата експлоатация на площадката, предмет на ИП, отпадъците, които се очаква да се генерират са:

„15 02 02* – Абсорбенти, филтърни материали (вкл. маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване, предпазни облекла, замърсени с опасни вещества“, както и отпадъци от подгрупа „16 01 – Излезли от употреба превозни средства от различни видове транспорт (вкл. извънпътна техника) и отпадъци от разкомплектоване на излезли от употреба превозни средства и части от ремонт и поддръжка (с изкл. на 13, 14, 16 06 и 16 08)“, подгрупа „13 01 – Отработени хидравлични масла“ и подгрупа „13 02 – Отработени моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки“ от разкомплектоване на ИУМПС и подгрупа „19 12 – Отпадъци от механично третиране на отпадъци (например сортиране, трошене, уплътняване, пелетизиране), неупоменати другаде“ в зависимост от вида и материала на подложените на механично третиране отпадъчни потоци.

Предвидените отпадъци, които се очаква да бъдат генерирани от дейността на дружеството, са както следва:

| Код на отпадъка | Наименование на отпадъка | Дейност, при която се генерира отпадъка |
| --- | --- | --- |
| 13 01 10* | Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | От дейности по разкомплектоване на ИУМПС |
| 13 01 11* | Синтетични хидравлични масла | От дейности по разкомплектоване на ИУМПС |
| 13 02 05* | Нехлорирани моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основа | От дейности по разкомплектоване на ИУМПС |
| 13 02 06* | Синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки | От дейности по разкомплектоване на ИУМПС |
| 15 02 02* | Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване, предпазни облекла, замърсени с опасни вещества | Работно облекло и абсорбенти, замърсени с опасни вещества, в следствие от дейността на дружеството |
| 16 01 03 | Излезли от употреба гуми | От дейности по разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ |
| 16 01 04* | Излезли от употреба превозни средства | При бракуване на МПС, собственост на дружеството |
| 16 01 06 | Излезли от употреба превозни средства, които не съдържат течности или други опасни компоненти | От дейности по разкомплектоване на ИУМПС |
| 16 01 07* | Маслени филтри | От дейности по разкомплектоване на ИУМПС |
| 16 01 12 | Спирачни накладки, различни от упоменатите в 16 01 11 | От дейности по разкомплектоване на ИУМПС |
| 16 01 13* | Спирачни течности | От дейности по разкомплектоване на ИУМПС |
| 16 01 14* | Антифризни течности, съдържащи опасни вещества | От дейности по разкомплектоване на ИУМПС |
| 16 01 16 | Резервоари за втечнени газове | От дейности по разкомплектоване на ИУМПС |
| 16 01 17 | Черни метали | От дейности по разкомплектоване на ИУМПС |
| 16 01 18 | Цветни метали | От дейности по разкомплектоване на ИУМПС |
| 16 01 19 | Пластмаси | От дейности по разкомплектоване на ИУМПС |
| 16 01 20 | Стъкло | От дейности по разкомплектоване на ИУМПС |
| 16 01 21* | Опасни компоненти, различни от упоменатите в кодове от 16 01 07 до 16 01 11, 16 01 13 и 16 01 14 | От дейности по разкомплектоване на ИУМПС |
| 16 01 22 | Компоненти, неупоменати другаде | От дейности по разкомплектоване на ИУМПС |
| 16 02 15* | Опасни компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване | От дейности по разкомплектоване на ИУЕЕО |
| 16 02 16 | Компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, различни от посочените в 16 02 15 | От дейности по разкомплектоване на ИУЕЕО |
| 16 06 01* | Оловни акумулаторни батерии | От дейности по разкомплектоване на ИУМПС |
| 16 08 01 | Отработени катализатори, съдържащи, злато, сребро, рений, родий, паладий, иридий или платина (с изключение на 16 08 07) | От дейности по разкомплектоване на ИУМПС |
| 16 08 07* | Отработени катализатори, замърсени с опасни вещества | От дейности по разкомплектоване на ИУМПС |
| 19 12 01 | Хартия и картон | От дейности по механично третиране /сортиране/ на отпадъци със следните кодове: 03 03 08, 15 01 01, 20 01 01 и 20 03 07. |
| 19 12 02 | Черни метали | От дейности по механично третиране /рязане/сортиране/ на отпадъци със следните кодове: 02 01 10, 12 01 01, 15 01 04, 15 01 06, 16 01 12, 16 01 16, 16 01 17, 16 02 13*, 16 02 14, 16 08 01, 16 08 03, 16 08 07*, 17 04 05, 17 04 07, 19 10 01, 19 12 02, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 40 и 20 03 07. |
| 19 12 03 | Цветни метали | От дейности по механично третиране /рязане/сортиране/ на отпадъци със следните кодове: 02 01 10, 11 05 01, 12 01 03, 12 01 13,15 01 04, 15 01 06, 16 01 18, 16 02 13*, 16 02 14, 16 08 01, 16 08 03, 16 08 07*, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 19 10 02, 19 12 03, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 40 и 20 03 07. |
| 19 12 04 | Пластмаса и каучук | От дейности по механично третиране /белене на кабели/сортиране/ на отпадъци със следните кодове: 02 01 04, 07 02 13,12 01 05, 15 01 02, 15 01 06, 16 01 19,16 02 13*, 16 02 14, 17 02 03, 17 04 11, 19 12 04, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 39 и 20 03 07. |
| 19 12 05 | Стъкло | От дейности по механично третиране /сортиране/ на отпадъци със следните кодове: 15 01 06, 15 01 07, 16 01 20, 19 12 05, 20 01 02 и 20 03 07. |
| 19 12 07 | Дървесина, различна от упоменатата в 19 12 06 | От дейности по механично третиране /сортиране/ на отпадъци с код 15 01 03 |
| 19 12 08 | Текстилни материали | От дейности по механично третиране /сортиране/ на отпадъци с код 15 01 09 |
| 19 12 11* | Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества | От дейности по механично третиране на всички опасни отпадъци, за което дружеството ще има право да извършва дейности, с код R 12 |
| 19 12 12 | Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 | От дейности по механично третиране на всички неопасни отпадъци, за което дружеството ще има право да извършва дейности, с код R 12 |

За всички отпадъчни потоци, които се очакват да се генерират, дружеството ще изготви и подаде /чрез НИСО/, Работни листове за класификация на отпадъците, съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците, в съответствие с чл. 7, ал. 1 от същата наредба, а именно: не по – късно от два месеца преди образуването им.

Ако при дейностите по механично третиране на отпадъци, се генерират отпадъчни потоци, с друг вид, състав и свойства от горепосочените, за които дружеството не притежава утвърдени Работни листове, ще се подаде /чрез НИСО/, нов работен лист за класификация на отпадъците, в съответствие с изискванията, заложени в Наредба № 2 за класификация на отпадъците.

На територията на площадката, предмет на ИП няма да се съхраняват повече от 50 тона опасни отпадъци в един и същ момент от време

В зависимост от спецификата в дейността на дружеството, няма как на този етап от процедурата, да се определят прогнозни количества, на генерираните отпадъчни потоци, както и капацитета на участъците за тяхното събиране, съхранение и/или третиране.

Капацитетите на отделните участъци, обособени на територията на площадката, с площ от 3 404 кв. м. ще зависи изцяло от сключените писмени договори за изкупуване на отпадъци. Капацитетът и площта на обособените участъци, за извършване на дейности по съхранение на генерираните от дейността на дружеството отпадъци, ще варират в зависимост от теглото и обема на закупените и третирани отпадъци, в следствие на предварително сключени писмени договори с физически и/или юридически лица, както и от икономически изгодното препродаване на вече закупените отпадъчни потоци, за последващо оползотворяване и/или обезвреждане.

Всички отпадъци ще се съхраняват разделно, в зависимост от техния вид, произход и състав, на обособени за целта места, в съответните съдове за съхранение на отпадъци, обозначени с табели, съдържащи съответния код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците.

Предаването за последващо третиране на отпадъците, ще се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за отпадъци със съответния код, съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО, както следва:

- Разрешение или комплексно разрешително за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 1 от ЗУО;

- Регистрационен документ за дейности с отпадъци, съгласно чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО;

- Регистрационен документи за събиране и транспортиране на отпадъци или регистрация за дейности като търговец или брокер, когато същите имат сключен договор с лица, притежаващи разрешителен или регистрационен документ по чл. 35, ал. 1, съответно по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО.

Не се предвижда генерирането на производствени отпадни води.

Отпадните води, които ще се генерират са битово-фекални и дъждовни.

Битово-фекалните отпадни води ще се отвеждат в два броя водоплътни изгребни ями, всяка от които ще бъде с капацитет 3 куб. м. и ще се почистват и извозват от фирма, притежаваща необходимите разрешителни документи, след сключване на писмен договор.

Дъждовните води са условно чисти и се оттичат в зелените площи на площадката.

  - Замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда

При реализацията и последващата експлоатация на ИП, не се очаква замърсяване и вредно въздействие и/или дискомфорт на компонентите на околната среда, както и негативно влияние върху живота и здравето на населението.

Предвидената чрез инвестиционното предложение дейност няма да доведе до извънредна и/или свръхексплоатация на природни ресурси.

  - Риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение

Съгласно § 1, т. 2 и т. 3 от Допълнителните разпоредби на Закон за защита при бедствия /Обн. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006г., изм. и доп. ДВ бр. 60 от 07.07.2020 г./, "Инцидент" е непредвидимо или трудно прогнозируемо, ограничено по време и пространство действие, с висока интензивност на сили или вследствие на човешка дейност, застрашаващо живота или здравето на хора, имуществото или околната среда, "Авария" е инцидент от голям мащаб, включващ пътища, магистрали и въздушен трафик, пожар, разрушаване на хидротехнически съоръжения, инциденти, причинени от дейности в морето, ядрени инциденти и други екологични и промишлени аварии, причинени от дейности или действия на човека.

Съгласно чл. 2 на Закон за защита при бедствия, „Бедствие” е значително нарушаване на нормалното функциониране на обществото, предизвикано от природни явления и/или от човешка дейност и водещо до негативни последици за живота или здравето на населението, имуществото, икономиката и за околната среда, предотвратяването, овладяването и преодоляването на което надхвърля капацитета на системата за обслужване на обичайните дейности по защита на обществото.

Площадката на която ще се реализира ИП ще се проектира, съгласно изискванията на Наредба № Iз-1971 от 29 Октомври 2009 г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар /обн. ДВ бр. 96 от 4 декември 2009г., изм. и доп. ДВ бр. 63 от 31.07.2018 г./.

Тя ще се експлоатира при спазване изискванията на Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите /обн. ДВ бр. 89 от 28.10.2014 г., попр. ДВ бр. 37 от 07.05.2021 г./.

Мерките за безопасност и превантивните мерки, които ще се предприемат при аварийна ситуация, се извършват съгласно и са в съответствие с:

- Националната програма за намаляване на риска от бедствия /2021-2025 г./ София, 2020 г.;

- Национален план за защита при бедствия, София, 2010г.;

- Наредба за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от индивидуални средства за защита /Приета с ПМС № 3 от 10.01.2009г. oбн. ДВ. бр.5 от 20.01.2009г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.57 от 28.07.2015 г./;

- Закон за защита при бедствия /Обн. ДВ. бр.102 от 19.12.2006г., изм. и доп. ДВ бр. 60 от 07.07.2020 г./;

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд /обн. ДВ бр. 124 от 23.12.1997 г., изм. и доп. ДВ бр.97 от 05.12.2017 г./;

- Закон за националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 /обн. ДВ. бр.102 от 28.11.2008г., изм. и доп. ДВ бр. 58 от 23.07.2019 г./;

- Наредба за условията и реда за провеждане на евакуация и разсредоточаване /обн. ДВ, бр.103 от 28.12.2012г., изм. и доп. ДВ бр. 36 от 13.05.2022 г./.

На територията на площадката ще бъде създадена добра организация за ефективно прилагане на заложените в технологичния процес схеми, за което е налице необходимата техническа обезпеченост.

По отношение на трудовия риск е задължително спазване на технологичната дисциплина и инструкциите за безопасна работа. Ще се предприемат следните мерки за сигурност:

- Задължителен начален и периодичен инструктаж;

- Задължително ползване на работно облекло и лични предпазни средства;

- Задължително хигиенизиране, обезопасяване и логистично обезпечаване на площадката с необходимите материали за действия при пожарна и аварийна опасност, както и за предотвратяване и отстраняване на замърсявания на околната среда.

- Задължително спазване на изискванията за периодични прегледи и контрол над наличната инструментална екипировка.

На територията на площадката ще се спазват всички изисквания на законодателството за екологосъобразното управление на отпадъците.

  - Рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето

Реализирането на инвестиционното намерение по никакъв начин не би могло да окаже негативно влияние върху населението и факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т.12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето, а именно:

- води, предназначени за питейно-битови нужди;

- води, предназначени за къпане;

- минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди;

- Шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии;

- Йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради;

- Нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените сгради и урбанизираните територии;

- Химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение; Курортни ресурси;

- Въздух.

Реализирането на инвестиционното намерение не води до изпускане на вредни емисии, шум и/или друг източник на негативно въздействие.

В дейността на дружеството, ще се извършва напълно контролирано и законосъобразно управление на отпадъците, което свежда до нула заплахата от генериране на нови и/или големи количества отпадъци, които да причиняват дискомфорт на населението.

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството

Настоящото инвестиционно предложение за: „Промяна в начина на трайно ползване на поземлени имоти №№ 31098.700.463, 31098.700.4631 и 31098.700.464, с цел изграждане на площадка за извършване на дейности с отпадъци и изграждане на фотоволтаична централа“, ще се реализира в поземлени имоти с идентификатор № 31098.700.463, № 31098.700.4631 и № 31098.700.464, с. Златна Панега, община Ябланица, област Ловеч, с обща площ 3 404 кв.м.

Всички дейности по реализирането и последващата експлоатация на инвестиционното предложение, ще се извършват пряко на гореупоменатите имоти, без да са необходими допълнителни площи.

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

С реализирането и последващата експлоатация на ИП, ще се промени начина на трайно ползване на поземлени имоти с идентификатор № 31098.700.463, № 31098.700.4631 и № 31098.700.464, с. Златна Панега, община Ябланица, област Ловеч, с цел изграждане на площадка за извършване на дейности с отпадъци, както и изграждане на фотоволтаична електроцентрала, с капацитет до 30 kW.

За реализацията и последващата експлоатация на ИП, ще се извършат строително-монтажни дейности, които се свеждат до изграждане на ограда и навеси, върху които ще бъдат поставени фотоволтаичните модули, преобразуващи слънчевата енергия в електрическа.

На територията на площадката има съществуващи, общо 5 броя масивни постройки, които ще се обособят като офис и помещения за извършване на дейности с опасни отпадъци /ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА, отработени моторни масла и отпадъчни нефтопродукти, както и генерираните опасни вещества, след разкомплектоването/разглобяване на ИУМПС и ИУЕЕО/.

На територията на площадката ще се изгради необходимата за целта инфраструктура, а именно:

- Площадката ще бъде покрита с непропусклива повърхност, ще бъде оградена, с осигурена охрана и 24-часово видеонаблюдение;

- На входа ще се изгради контролно-пропускателен пункт, чрез който ще се осъществява входно0изходния контрол и измерване на количествата приети и предадени отпадъци;

- Офис със санитарно-битово помещение;

- Навеси под които ще се  извършват на дейности по събиране, съхранение и третиране на опасни отпадъци;

- Участъци за разделно събиране на различните по вид, произход и състав отпадъчни потоци.

Площадката за дейности с отпадъци ще бъде обособена със следните функционални зони:

  - Зона за приемане на отпадъците, с контролно-пропускателен пункт и везна/измервателен уред;

  - Основна зона, върху която ще се осъществява основната дейност по третиране на отпадъците;

  - Спомагателна зона, върху която се осъществява третиране на отпадъците преди основната дейност по третирането им и/или на остатъка след третиране;

  - Складова зона;

  - Обслужваща /административно-битова/ зона.

Разделянето на зоните, групирането на съоръженията за третиране на отпадъците в отделните зони и взаимното разположение на самите зони ще се определят в зависимост от конкретните условия и вида на дейностите и операциите по третиране на отпадъци.

Територията на площадката ще бъде оградена, с осигурен контролно-пропускателен пункт, чрез който ще се извършва количествен и качествен контрол на доставяните отпадъци, както и на необходимите документи, придружаващи отпадъчните потоци /договори, регистрационен документ за транспортиране на отпадъци, разрешително за дейности с отпадъци, кантарна бележка, приемно-предавателен протокол, идентификационен документи и т.н./.

След като служителя на дружеството извърши документална проверка на приемания отпадък и се увери, че документите са изрядни, се преминава към количествена и визуална проверка на доставените отпадъци.

Количествената проверка ще се осъществява на територията на площадката, посредством кантар, с капацитет до 3 тона, а при доставка на по – големи количества, ще се използва външен измервателен уред /автокантар/, след сключен писмен договор с трето лице, притежаващо съответния измервателен уред и/или измервателен уред, собственост на продавача на отпадъците, в зависимост от договорните отношения между продавач и купувач.

След извършената количествена и качествена проверка, както и проверката на документите, придружаващи получените отпадъци, те ще се пренасочат към съответните участъци и зони, в зависимост от вида, състава, свойствата и произхода на всеки един от отпадъците.

На територията на площадката ще бъдат обособени участъци за разделно събиране на различните по вид, произход и състав отпадъчни потоци:

  - Участък за събиране, съхранение и третиране на ОЧЦМ;

  - Участък за събиране, съхранение и третиране на ИУМПС;

  - Участък за събиране, съхранение и третиране на ИУЕЕО;

  - Участък за събиране и съхранение на НУБА;

  - Участък за събиране, съхранение и третиране на неопасни производствени отпадъци, както и отпадъци от опаковки;

  - Участък за събиране и съхранение на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти.

С реализацията и последващата експлоатация, дружеството има за цел да извършва следните дейности с отпадъци:

- Събиране, съхранение и третиране на ОЧЦМ;

- Събиране, съхранение и третиране на ИУМПС;

- Събиране, съхранение и третиране на ИУЕЕО;

- Събиране, съхранение и третиране на неопасни производствени отпадъци, както и отпадъци от опаковки;

- Събиране и съхранение на НУБА;

- Събиране и съхранение на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти.

Дейностите с отпадъци, които ще се осъществяват на площадката са:

R 12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 11;

R 13 – Съхранение на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им).

Отпадъците, с които дружеството ще извършва дейности, както и максималните годишни количества на приеманите отпадъци са посочени в таблица 1,  към точка 1.1 от Раздел II на настоящата Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС.

Площта на участъците за дейности с неопасни отпадъци ще варира, в зависимост от наличностите на отпадъчните потоци. Идейното зониране на площадката ще бъде както е посочено на Фигура 1,  към точка 1.1 от Раздел II на настоящата Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС.

Всички участъци за събиране, съхранение и третиране на отпадъчните потоци, ще са оразмерени, в зависимост от типа и количествата на входящите потоци отпадъци.

Всички участъци на площадката ще бъдат обособени с табели, в съответствие с действащото в Р. България и ЕС, екологично законодателство.

На местата и съдовете за събиране и съхранение на отпадъците, ще бъдат поставени табели, с код и наименование на съответния отпадък, съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците.

При извършване на дейностите с ОЧЦМ:

Дейностите с отпадъци от черни и цветни метали, които представляват кабели и електропроводници от всякакъв вид и размер, елементи на електронната съобщителна инфраструктура, елементи и части от подвижния железопътен състав, железния път, включително осигурителните, сигнализационните и съобщителните съоръжения и всякакви инсталации към тях, всякакви елементи и части от пътната инфраструктура, като пътни знаци, мантинели, метални капаци от шахти, части от уличното осветление или воднонапоителни системи и съоръжения, както и на металосъдържащи паметници на културата или части или елементи от тях, ще се извършват при наличие на издаден Сертификат за произход, издаден от лицата, при чиято дейност се образуват и въз основа сключен писмен договор. Тези отпадъци се съхраняват и подготвят за оползотворяване отделно от останалите ОЦЧМ.

Отпадъците от черни и цветни метали с битов характер, ще се предават въз основа на писмен договор, с приложена Декларация за произход.

Физически лица не могат да извършват продажби на отпадъци от черни и цветни метали, които нямат битов характер.

Търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали между лицензирани търговци ще се извършва въз основа на писмен договор, като продавачът едновременно с предаването на стоката предава на купувача и декларация, с попълнени поредни номера на сертификатите за произход на закупените от него отпадъци.

Отпадъците от черни и цветни метали ще се подлагат на дейности по сортиране и/или рязане с резак.

Отпадъците от метални опаковки, както и металните отпадъци, получени след предварително третиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, ще се съхраняват на отделни, обособени участъци на площадката.

При  последващо предаване на тези отпадъци за извършване на търговска дейност, оползотворяване и рециклиране, те ще се отчитат разделно, с код и наименование, съгласно  наредбата  по  чл. 3 от ЗУО.

Събраните и генерираните от дейността на площадката отпадъци, ще се съхраняват и транспортират по начин, който не възпрепятства повторното им използване, рециклиране и/или оползотворяване.

При извършване на дейности с ИУМПС:

На територията на площадката ще се осъществяват дейности по разкомплектоване на ИУМПС. Разкомплектоване на ИУМПС, ще се извършва под навес, върху непропусклива повърхност, предотвратяваща замърсяването на почви и подземни води, при евентуални разливи.

Компонентите, отстранени при разкомплектоването на ИУМПС ще се насочват към съответните  участъци, в зависимост от техния вид, състав и свойства.

Смазочните, хидравличните и други отработени масла и отпадъците, съдържащи или замърсени с нефтопродукти ще се съхраняват разделно, в закрити помещения, в подходящи за целта съдове, обозначени и надписани за целта и изолирани от околната среда. При извършване на дейности с отработени масла, стриктно ще се спазват условията поставени в Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти /обн. ДВ бр. 2 от 08.01.2013 г., изм. и доп. ДВ бр. 100 от 16.12.2022 г./.

Замърсените с нефтопродукти и други опасни вещества, абсорбенти и опаковки ще се събират разделно един от друг, в подходящи съдове и ще се предават на фирми, притежаващи необходимите мощности и разрешителни за дейности с този вид отпадъци, за последващо третиране и/или обезвреждане.

Кабели, пластмаси, текстил, стъкла, уплътнители, спирачни накладки, катализатори и други компоненти, генерирани от дейността по разкомплектоване на ИУМПС, ще се съхраняват разделно един от друг, в обозначени съдове, на обособени за целта места, разположени на площадката.

Негодните за употреба автомобилни гуми ще се съхраняват на площадката, до предаването им за последващо оползотворяване и/или рециклиране на фирми, притежаващи необходимите мощности и разрешителни, съгласно чл. 35 от ЗУО и Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми /обн. ДВ бр. 73 от 25.09.2012 г., изм. и доп. ДВ бр. 23 от 14.03.2023 г./.

Отпадналите при разкомплектоването на ИУМПС, електрически и електронни компоненти ще се събират разделно, в специално обозначен и маркиран съд, изолиран от околната среда и ще се насочват за временно съхранение към участъка за събиране и съхранение на ИУЕЕО.

При извършване на дейности с ИУЕЕО:

На територията на площадката ще се извършват дейности по събиране, съхранение и предварително третиране на ИУЕЕО.

Ще се извършват дейности по разглобяване и отделяне на металните компоненти от събраното ИУЕЕО, които ще се насочват за последващо третиране, към участъка за скрап.

Местата и контейнерите за събиране и временно съхранение на ИУЕЕО ще са обозначени с табели „Събирателен пункт за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване“.

На територията на площадката, където ще се извършват дейности с ИУЕЕО ще бъдат обособени следните участъци:

- Участък за събиране на ИУЕЕО;

- Участък за временно съхранение на събраното ИУЕЕО;

- Участък за предварително третиране /сортиране, разглобяване, отделяне на метали/ на събраното ИУЕЕО.

Площадката за дейности на ИУЕЕО ще се оборудва и експлоатира, съгласно Приложение № 9 от Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване /обн. ДВ бр. 100 от 19.11.2013 г., изм. и доп. ДВ бр. 100 от 16.12.2022 г./, а именно:

- Участъците, на които се разполага ИУЕЕО да са с непропускливи покрития и да са оборудвани със съоръжения за събиране на разливи, както и със съответните абсорбенти, използвани за ограничаване на евентуални разливи;

- Участъците на които се разполага ИУЕЕО, да са снабдени с навес или съхраняването на ИУЕЕО да се извършва в затворени контейнери;

- Да са оборудвани с везни за измерване на теглото на приеманото и предаваното ИУЕЕО.

ИУЕЕО ще се събира и съхранява по начин, който не възпрепятства повторното му използване, рециклиране и/или оползотворяване.

Излезлите от употреба луминесцентни лампи ще се съхраняват във фабричните си опаковки, в затворено помещение, в затворен контейнер, обозначен с код и наименование, съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците /обн. ДВ бр. 66 от 08.08.2014 г., изм. и доп. ДВ бр. 53 от 08.07.2022 г./. При извършване на дейности с излезлите от употреба луминесцентни лампи ще се спазват изискванията, заложени в Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване.

На местата за съхранение, на събраните луминесцентни лампи, ще се предприемат мерки за недопускане, замърсяването на околната среда, при случайно счупване или при авария, а именно – ще се осигури налично количество сяра /най – малко 2 грама на 1 кг. лампи/.

При извършване на дейности с НУБА:

Изкупените от физически и/или юридически лица, както и генерираните при разкомплектоването на ИУМПС, акумулатори /без никаква интервенция/ ще се събират и съхраняват временно в контейнери /палети/, устойчиви на киселина, разположени върху бетониран под, в закрито помещение.

Местата за поставяне на съдовете за събиране на НУБА ще се обозначат със следните табели:

„Събирателен пункт за негодни за употреба акумулатори“ и „Акумулаторите се събират задължително с електролит“.

Размерите на табелите ще бъдат не по – малки от 0,5 х 1 м.

При извършване на дейности с неопасни производствени отпадъци, както и отпадъци от опаковки:

На площадката ще се обособят участъци за събиране на неопасни производствени отпадъци. Всеки вид отпадък ще се съхранява разделно, в отделен контейнер, с цел недопускане на смесването им, до предаването на юридически лица, притежаващи съответните мощности и разрешителни документи, съгласно чл. 35 от ЗУО.

Събраните неопасни производствени отпадъци, както и отпадъците от опаковки ще се подлагат на дейности по сортиране, с цел по – адекватното им управление, за последващите дейности по оползотворяване и/или рециклиране, при предаването им на други юридически лица.

Отпадъчните потоци, генерирани след механичното третиране на горецитираните отпадъци, ще се събират разделно, в зависимост от техния произход, вид, състав и свойства на обособени за целта места, подходящи съдове, обозначени с табели, с код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците.

При извършване на дейности с отработени масла и отпадъчни нефтопродукти:

Площадката за събиране и съхранение на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, източени от събраните от дружеството ИУМПС, при тяхното разкомплектоване, ще се оборудва в съответствие със следните изисквания:

- Ще бъде бетонирана и/или покрита с друг маслоустойчив материал;

- Ще бъде оборудвана с приемателни резервоари и/или съдове за събиране и временно съхранение;

- Резервоарите ще са съоръжени с обваловка, с обем съгласно нормативните изисквания;

- Ще бъде оборудвана, с устройства за безаварийно изпомпване и/или източване на отработените масла и отпадъчните нефтопродукти;

- Ще разполага с налични количества сорбенти /пръст, пясък и др./, използвани за ограничаване на евентуални разливи;

- Ще са оборудвани със съоръжения за отстраняване на отработените масла и отпадъчните нефтопродукти от формираните отпадъчни води.

Площадката за съхранение на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти ще се проектира, изгражда, преустройва, реконструира и модернизира, съгласно изискванията на Наредба № Iз-1971 за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар /обн. ДВ бр. 96 от 04.12.2009 г., изм. и доп. ДВ бр. 63 от 31.06.2018 г./.

Площадката ще се експлоатира, при спазване на изискванията на Наредба № 8121з-647 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обекти /обн. ДВ бр. 89 от 28.10.2014 г., изм. и доп. ДВ бр. 37 от 07.05.2021 г./.

Съдовете за временно съхраняване на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти ще отговарят на следните изисквания:

- Ще бъдат изработени от материали, които не взаимодействат с отработените масла и отпадъчни нефтопродукти;

- Не допускат разливане и/или изтичане на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти;

- Ще са плътно затворени, извън времето на извършване на манипулации;

- Ще бъдат маркирани с „Отработени масла“ или „Отпадъчни нефтопродукти“, както и с надпис, съдържащ кода и наименованието на отпадъка, съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците;

- Размерът на всеки от надписите няма да бъде по – малък от 0,1 х 0,2 м.

При извършване на дейности със СО:

Площта на участъка за събиране и съхранение на отпадъци от строителство и събаряне, от подгрупи 17 01, 17 02, 17 03, 17 05 и 17 09 ще бъде оразмерен, в зависимост от типа и количествата на входящите потоци отпадъци. В този участък ще се обособят места за разделно събиране на всички отпадъчни потоци по вид, произход и свойства и ще бъдат обозначени с табели, съдържащи код и наименование на съответния отпадък, съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците /обн. ДВ бр. 66 от 08.08.2014 г., изм. и доп. ДВ бр. 53 от 08.07.2022 г./.

На територията на площадката не се предвижда позициониране и/или изграждане на трошачна и/или пресевна инсталация, както и други съоръжения за третиране на строителни отпадъци.

Гореупоменатите подгрупи строителните отпадъци които ще се събират и съхраняват на територията на площадката, с изключение на отпадъци, с код 17 02 03 – Пластмаса, няма да се подлагат на дейности по третиране, рециклиране и/или обезвреждане, поради което не се предвижда съхраняване на големи количества от тези отпадъчни потоци.

Отпадъци, с код и наименование 17 02 03 – Пластмаса, ще се подлагат на дейности по третиране, с код R 12, което се свежда само до сортиране.

Отпадъците от строителство и събаряне от подгрупа 17 04 – Метали /вкл. техните сплави/ ще се събират, съхраняват и третират в участъците на площадката, обособен за ОЧЦМ, в зависимост от техния вид, състав и произход. Всички метали ще се събират разделно, на обособените за целта места, обозначени с табели, съдържащи код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците.

Събраните строителни отпадъци, ще се съхраняват разделно в зависимост от техния вид, състав, свойства и произход и ще се предават за последващо оползотворяване и/или обезвреждане на лица, притежаващи съответните мощности и разрешителни, съгласно чл. 35 от ЗУО, без да се извършват никакви интервенции по тях на територията на площадката, предмет на ИП.

Действията, които ще се предприемат, с цел привеждане на площадката в съответствие, с изискванията, заложени в Приложение № 9, към чл. 20, ал. 3 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали /обн. ДВ бр. 98 от 08.12.2017 г./, са както следва:

  - Площадката ще бъде оградена, с изграден контролно-пропускателен пункт, с цел ограничаване на свободния достъп на хора и животни;

  - На площадката ще бъде монтирано измервателно устройство /кантар/, с капацитет до 3 тона, а при доставка на по – големи количества, ще се използва външен измервателен уред /автокантар/, след сключен писмен договор с трето лице, притежаващо съответния измервателен уред и/или измервателен уред, собственост на продавача на отпадъците, в зависимост от договорните отношения между продавач и купувач;

  - Площта на участъка за събиране и съхранение на строителни отпадъци, ще бъде оразмерена, в съответствие с типа и входящите потоци СО;

  - Площадката ще бъде с подходяща, непропусклива повърхност, осигуряваща безпрепятствено движение на тежкотоварна техника;

  - Площадката ще бъде зонирана, с подходящите за дейността на дружеството участъци /зони/ - участък за разделно събиране и съхранение на СО, в зависимост от техния вид, състав и произход; участък за временно съхранение на СО, за които има съмнение за замърсяване, до извършване на съответните изпитвания;

  - Безпроблемното разминаване, както и цялостната организация на движение на транспортната техника, ще се осигури, чрез достатъчна ширина на вътрешноплощадковите пътища и изграждането на два броя портали, с цел безпроблемен вход и изход на транспортната техника, транспортираща входящите и изходящи отпадъчни потоци;

  - На площадката ще се предвиди достатъчна площ за паркиране на транспортните средства, доставящи и изнасящи СО, както и за мобилно оборудване, служещо за товаро-разтоварни дейности;

  - На територията на площадката ще има административно-битова сграда, служеща и за почивка и обслужване на персонала, удовлетворяващи изискванията на ЗУТ;

  - Транспортната техника, напускаща територията на площадката ще се почиства, с цел ограничаване на запрашеността и разнасянето на строителни отпадъци извън територията на площадката;

  - С цел ограничаване на емисиите на прахообразни вещества, генерирани при товарене, разтоварване, складиране и транспортиране на строителни отпадъци, ще се предприемат всички необходими мерки, в съответствие с изискванията, заложени в чл. 70 от Наредбата № 1 за нормите за допустими емисии на вредни вещества /замърсители/, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии /обн. ДВ бр. 64 от 05.08.2005 г./;

  - Площадката ще разполага със спецификация на приеманите отпадъци, в която подробно са записани изискванията към отпадъците, които могат да бъдат приети на площадката.

Отпадъците, генерирани от дейностите на площадката, ще се предават за последващо третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане, след сключване на писмен договор.

Предаването за последващо третиране на отпадъците, ще се извършва на лица притежаващи съответните мощности и документи, съгласно чл. 35 от ЗУО за отпадъци със съответния код, съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО, както следва:

- Разрешение или комплексно разрешително за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 1 от ЗУО;

- Регистрационен документ за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО;

- Регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци или регистрация за дейност като търговец или брокер, когато същите имат сключен договор, с лица, притежаващи разрешителен или регистрационен документ по чл. 35, ал. 1, съответно по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО.

За събраните, третирани и генерирани от дейността на площадката отпадъци, както и предадените за последващо третиране отпадъци, ще се води отчетност и ще се предоставя информация, съгласно изискванията на ЗУО и Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри /обн. ДВ бр. 51 от 20.06.2014 г., изм. и доп. ДВ бр. 33 от 10.04.2023 г./.

На територията на площадката, предмет на ИП няма да се съхраняват повече от 50 тона опасни отпадъци в един и същ момент от време.

Площта на участъците за дейности с опасни отпадъци, ще се ограничи до площта на закритите участъци на площадката – навеси и сгради.

Максималното количество неопасни отпадъци, които ще се съхраняват на площадката в един и същ момент от време, ще варира, в зависимост от сключените договори с физически и/или юридически лица за покупко-продажба на отпадъци, в зависимост от вида отпадъчни потоци, в зависимост от площта, която отпадъчните потоци заемат, както и от икономическа гледна точка.

За изграждането на фотоволтаична електроцентрала, с капацитет до 30 kW ще бъдат инсталирани фотоволтаични модули, монтирани върху покрива на навес, който ще бъде изграден в ПИ № 31098.700.4631.

Модулите ще бъдат ориентирани, с цел максимална ефективност, като ще се монтират под наклон спрямо земната повърхност.

Връзката към електропреносната мрежа ще се извърши, чрез съществуващ трафопост, разположен в близост до площадката, обект на ИП.

Фотоволтаичните панели се изработват от високоякостни материали, което предпазва системата при градушка.

Необходимо условие за предпазване на фотоволтаичната инсталация от механично повреждане и кражби е изграждането на предпазна ограда и система за 24-часово видеонаблюдение.

За управление на централата, автоматиката, контрол на процесите и търговско отчитане на електроенергията, ще се използва валидиран и одобрен софтуер.

Фотоволтаичната електроцентрала ще произвежда електроенергия, като преобразува слънчевата радиация, посредством модули, с монокристални силициеви клетки и инвертори.

Основни елементи на фотоволтаичната централа за производство на електроенергия са фотоволтаичните модули, монтирани върху съответните позиционери и инверторите, които преобразуват правия ток от фотоволтаичните модули в променлив.

Инсталацията ще бъде изпълнена с високотехнологични продукти – модули, позиционери, инвертори, кабели, ел. табла, трансформатори, отговарящи на всички европейски стандарти.

Генерираната от ФвЕЦ електроенергия ще се продава на електроразпределително дружество, след сключване на писмен договор и ще служи за задоволяване нуждите на свободния пазар.

За осъществяване на инвестиционното предложение ще се използва съществуваща пътна и техническа инфраструктура, без нужда от промяна и без необходимост от изграждане на нова.

За реализацията и последващата експлоатация на ИП, няма да се използват опасни химични вещества /ОХВ/.

ОХВ, които се очаква да бъдат налични на площадката са получените от физически и/или юридически лица, както и генерираните при разкомплектоването на ИУМПС, отработени моторни масла и отпадъчни нефтопродукти, както и НУБА.

На територията на площадката не се предвижда съхранение на ОХВ, надвишаващи съответните прагове за висок или нисък рисков потенциал, съгласно Приложение № 3, към чл. 103, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда /обн. ДВ бр. 91 от 25.09.2002 г., изм. ДВ бр. 102 от 23.12.2022 г./.

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

За осъществяване на инвестиционното предложение ще се използва съществуващата пътна инфраструктура, без нужда от промяна и без необходимост от изграждане на нова.

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

С реализирането и последващата експлоатация на ИП, ще се промени начина на трайно ползване на поземлени имоти с идентификатор № 31098.700.463, № 31098.700.4631 и № 31098.700.464, с. Златна Панега, община Ябланица, област Ловеч, с цел изграждане на площадка за извършване на дейности с отпадъци, както и изграждане на фотоволтаична електроцентрала, с капацитет до 30 kW.

За реализацията и последващата експлоатация, площадката ще отговаря на изискванията заложени в чл. 38, ал. 1 от ЗУО /обн. ДВ бр. 53 от 13.07.2012 г., доп. ДВ бр. 11 от 02.02.2023 г./.

Строително-монтажните работи /СМР/ се свеждат до полагане на непропусклива повърхност, върху територията на площадката за дейности с отпадъци, изграждане на ограда, с два броя портали /входящ/изходящ контрол/ и изграждане на навес от метална конструкция, върху която ще бъдат монтирани соларните панели.

Оградата, която ще бъде изградена, около територията на площадката ще бъде от бетонна основа и метална конструкция, с метални панели.

На територията на площадката има съществуващи, общо 5 броя масивни постройки, които ще се обособят като офис и помещения за извършване на дейности с опасни отпадъци /ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА, отработени моторни масла и отпадъчни нефтопродукти, както и генерираните опасни вещества, след разкомплектоването/разглобяване на ИУМПС и ИУЕЕО/.

При СМР не се предвижда събаряне на съществуващи постройки и използване на взривни дейности.

За реализацията на ИП не се предвижда изграждане на нова и/или реконструкция на съществуващата пътна инфраструктура.

6. Предлагани методи за строителство.

Строително-монтажните работи /СМР/ се свеждат до полагане на непропусклива повърхност, върху територията на площадката за дейности с отпадъци, изграждане на ограда, с два броя портали /входящ/изходящ контрол/ и изграждане на навес от метална конструкция, върху която ще бъдат монтирани соларните панели.

За изграждане на оградата ще се извършат изкопни работи за полагане на бетонова основа, върху която ще бъдат монтирани метална конструкция, с метални панели.

Навесът ще се изгради от метална конструкция, върху която ще бъдат монтирани фотоволтаичните панели.

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение е за нов обект.

Реализацията и последващата експлоатация на ИП има ползи в различни направления:

- Екологични ползи:

  - Екологосъобразно управление на отпадъците и намалява негативния им ефект върху околната среда;

  - Предварително третиране на отпадъците, което допринася за по – лесното и адекватно последващо рециклиране на различните отпадъчни потоци;

  - Осигуряване на конкурентна среда при управлението на отпадъците, което ще доведе до намаляване на незаконните сметища в района и ще стимулира населението да предават отпадъците си по законоустановения ред, на обособените за целта места.

- Икономически ползи:

  - Създава нови работни места в областта;

  - Разрастване на търговските, социални и икономически дейности в района.

Местоположението на обекта, осигурява най – благоприятни условия за упражняване на дейностите и опазване на компонентите на околната среда.

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

Настоящото инвестиционното предложение /ИП/ за: „Промяна в начина на трайно ползване на поземлени имоти №№ 31098.700.463, 31098.700.4631 и 31098.700.464, с цел изграждане на площадка за извършване на дейности с отпадъци и изграждане на фотоволтаична централа“, ще се реализира в поземлени имоти с идентификатор № 31098.700.463, № 31098.700.4631 и № 31098.700.464, с. Златна Панега, община Ябланица, област Ловеч, с обща площ 3 404 кв.м.

За поземлен имот с идентификатор № 31098.700.463, с. Златна Панега, община Ябланица, област Ловеч е представена Скица на поземлен имот № 15-1436319-12.12.2022 г., с М 1:500, издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Ловеч.

За поземлен имот с идентификатор № 31098.700.4631, с. Златна Панега, община Ябланица, област Ловеч е представена Скица на поземлен имот № 15-1436321-12.12.2022 г., с М 1:500, издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Ловеч.

За поземлен имот с идентификатор № 31098.700.464, с. Златна Панега, община Ябланица, област Ловеч е представена Скица на поземлен имот № 15-419948-19.04.2021 г., с М 1:1000, издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Ловеч.

Поземлен имот № 31098.700.463, граничи със следните имоти:

- На Изток: Поземлен имот № 31098.700.5037 – ул. „Опълченска“;

- На Юг: Поземлен имот № 31098.700.5025 – ул. „Стара Планина“;

- На Запад: Поземлен имот № 31098.700.4631 – част от настоящото ИП;

- На Север: Поземлен имот № 31098.700.464 – част от настоящото ИП.

Поземлен имот № 31098.700.4631, граничи със следните имоти:

- На Изток: Поземлен имот № 31098.700.463 – част от настоящото ИП;

- На Юг: Поземлен имот № 31098.700.5025 – ул. „Стара Планина“;

- На Запад: Поземлен имот № 31098.700.5032 – ул. „Любен Каравелов“;

- На Север: Поземлен имот № 31098.700.464 – част от настоящото ИП.

Поземлен имот № 31098.700.464, граничи със следните имоти:

- На Изток: Поземлен имот № 31098.700.5037 – ул. „Опълченска“;

- На Юг: Поземлен имот № 31098.700.463 и Поземлен имот № 31098.700.4631 – част от настоящото ИП;

- На Запад: Поземлен имот № 31098.700.5032 – ул. „Любен Каравелов“;

- На Север: Поземлен имот № 31098.700.465 и Поземлен имот № 31098.700.4673 – „Урбанизирана, НТП, Ниско застрояване (до 10 м)“, за които „МЕГА ТЕКС 91“ ЕООД притежава Нотариално заверена Декларация-съгласие за осъществяване на дейностите, заложени в настоящото ИП.

Най – близко разположените жилищни сгради от условния геометричен център на площадката, предмет на ИП, са както следва:

- На Изток: около 70 метра /Приложен снимков материал – извадка от Агенция по геодезия, картография и кадастър/;

- На Юг: около 42 метра /Приложен снимков материал – извадка от Агенция по геодезия, картография и кадастър/;

- На Запад: около 50 метра /Приложен снимков материал – извадка от Агенция по геодезия, картография и кадастър/;

- На Североизток: около 70 метра /Приложен снимков материал – извадка от Агенция по геодезия, картография и кадастър/.

Североизточно от поземлен имот № 31098.700.464 е разположен поземлен имот № 31098.700.465, в който има разположена жилищна сграда, за който „МЕГА ТЕКС 91“ ЕООД притежава Нотариално заверена Декларация-съгласие за осъществяване на дейностите, заложени в настоящото ИП.

Детската градина в с. Златна Панега, е разположена в Поземлен имот № 31098.700.493 и е на разстояние около 350 метра източно от условния геометричен център на площадката, предмет на ИП /Приложен снимков материал – извадка от Агенция по геодезия, картография и кадастър/.

Началното училище в с. Златна Панега, е разположено в Поземлен имот № 31098.700.427 и е на разстояние около 295 метра от условния геометричен център на площадката, предмет на ИП /Приложен снимков материал – извадка от Агенция по геодезия, картография и кадастър/.

Най – близко разположената река е р. Златна Панега. Тя се намира на разстояние около 1 км от условния геометричен център на площадката, предмет на ИП /Приложен снимков материал – извадка от Агенция по геодезия, картография и кадастър/.

В близост до площадката, предмет на ИП няма други обекти, подлежащи на здравна защита по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС//обн. ДВ бр. 25 от 18.03.2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 62 от 05.08.2022 г./.

Всички дейности по реализирането и последващата експлоатация на инвестиционното предложение, ще се извършват пряко на гореупоменатите имоти, без да са необходими допълнителни площи.

Имотите не попадат в границите на Защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /обн. ДВ бр. 77 от 09.08.2002 г., изм. ДВ бр. 102 от 23.12.2022 г./ от мрежата „НАТУРА 2000“.

Най – близко разположената Защитена зона от Натура 2000 е „Карлуково“, с код BG0001014. Защитената зона е тип B – Защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Защитена зона от Натура 2000: „Карлуково“, с код BG0001014 е на разстояние около 490 метра от условния геометричен център на площадката, предмет на ИП /Приложен снимков материал – извадка от Агенция по геодезия, картография и кадастър/.

Предвид местоположението, характера и мащаба на инвестиционното предложение, не се очаква допълнително замърсяване или дискомфорт на компонентите на компонентите на околната среда, както и отрицателно въздействие върху Защитената зона.

Реализацията и последващата експлоатация на инвестиционното предложение е с локален характер и няма да окаже трансгранично въздействие.

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение.

Имотите, предмет на ИП са собственост на Васил Райков Илиев, съгласно:

- Нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти, находящи се в с. Златна Панега № 58, том III (три), рег. № 2507, нот. дело № 334 от 2022 г.;

- Нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти акт № 37, том II, рег. № 1675, дело № 199 от 2019 г.

Дружеството ще реализира ИП на горепосочените имоти, съгласно писмен договор за наем, сключен с Васил Илиев.

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

Площадката не попада в обхвата на чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди  и др.

Имотите не попадат в границите на Защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /обн. ДВ бр. 77 от 09.08.2002 г., изм. ДВ бр. 102 от 23.12.2022 г./ от мрежата „НАТУРА 2000“.

Най – близко разположената Защитена зона от Натура 2000 е „Карлуково“, с код BG0001014. Защитената зона е тип B – Защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство).

Не се предвижда добив на строителни материали.

Реализацията на ИП не е свързана с необходимост от изграждане на нови пътища – ще се използва съществуващата пътна инфраструктура.

За реализацията и последващата експлоатация на ИП, не се предвижда използването на производствени води.

Водата за питейни и санитарно-битови нужди ще се доставя от съществуващата водопреносна мрежа, след сключване на писмен договор с „ВиК“ АД – гр. Ловеч.

Не се предвижда генерирането на производствени отпадни води.

Отпадните води, които ще се генерират са битово-фекални и дъждовни.

Битово-фекалните отпадни води ще се отвеждат в два броя водоплътни изгребни ями, всяка от които ще бъде с капацитет 3 куб. м. и ще се почистват и извозват от фирма, притежаваща необходимите разрешителни документи, след сключване на писмен договор.

Дъждовните води са условно чисти и се оттичат в зелените площи на площадката.

Електрозахранването на площадката ще се осъществява от съществуваща електропреносна мрежа, след сключване на писмен договор с „Електрохолд България“ ЕООД. Присъединяването на ФвЕЦ към електроразпределителната мрежа, ще се осъществи, след издаване на становище и сключване на договор за продажба на електроенергия с електроразпределителното дружество, чрез съществуващ трафопост, разположен в близост до площадката, обект на ИП.

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

За реализацията и последващата експлоатация на ИП, всички необходими съгласувателни и разрешителни документи ще бъдат издадени в съответствие, с изискванията заложени в Закон за устройство на територията /обн. ДВ бр. 1 от 02.01.2001 г., изм. и доп. ДВ бр. 6 от 20.01.2023 г./.

След привеждане на имотите, предмет на ИП в съответствие с изискванията, заложени в чл. 38, ал. 1 от ЗУО, дружеството ще подаде в деловодството на РИОСВ – Плевен, Заявление за издаване на разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци, съгласно чл. 68, ал. 1 от ЗУО, за издаване на Разрешение за дейности с отпадъци, съгласно чл. 35 от ЗУО.

Други дейности не са необходими.

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:

Настоящото инвестиционно предложение за: „Промяна в начина на трайно ползване на поземлени имоти №№ 31098.700.463, 31098.700.4631 и 31098.700.464, с цел изграждане на площадка за извършване на дейности с отпадъци и изграждане на фотоволтаична централа“, ще се реализира в поземлени имоти с идентификатор № 31098.700.463, № 31098.700.4631 и № 31098.700.464, с. Златна Панега, община Ябланица, област Ловеч, с обща площ 3 404 кв.м.

Имотите, предмет на ИП са собственост на Васил Райков Илиев, съгласно:

- Нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти, находящи се в с. Златна Панега № 58, том III (три), рег. № 2507, нот. дело № 334 от 2022 г.;

- Нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти акт № 37, том II, рег. № 1675, дело № 199 от 2019 г.

Дружеството ще реализира ИП на горепосочените имоти, съгласно писмен договор за наем, сключен с Васил Илиев.

За поземлен имот с идентификатор № 31098.700.463, с. Златна Панега, община Ябланица, област Ловеч е представена Скица на поземлен имот № 15-1436319-12.12.2022 г., с М 1:500, издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Ловеч.

За поземлен имот с идентификатор № 31098.700.4631, с. Златна Панега, община Ябланица, област Ловеч е представена Скица на поземлен имот № 15-1436321-12.12.2022 г., с М 1:500, издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Ловеч.

За поземлен имот с идентификатор № 31098.700.464, с. Златна Панега, община Ябланица, област Ловеч е представена Скица на поземлен имот № 15-419948-19.04.2021 г., с М 1:1000, издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Ловеч.

Всички дейности по реализирането и последващата експлоатация на инвестиционното предложение, ще се извършват пряко на гореупоменатите имоти, без да са необходими допълнителни площи.

Имотите не попадат в границите на Защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /обн. ДВ бр. 77 от 09.08.2002 г., изм. ДВ бр. 102 от 23.12.2022 г./ от мрежата „НАТУРА 2000“.

Най – близко разположената Защитена зона от Натура 2000 е „Карлуково“, с код BG0001014. Защитената зона е тип B – Защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Предвид местоположението, характера и мащаба на инвестиционното предложение, не се очаква допълнително замърсяване или дискомфорт на компонентите на компонентите на околната среда, както и отрицателно въздействие върху Защитената зона.

Реализацията и последващата експлоатация на инвестиционното предложение е с локален характер и няма да окаже трансгранично въздействие.

Инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, а именно:

- Мочурища, крайречни области, речни устия;

- Крайбрежни зони и морска околна среда;

- Планински и горски райони;

- Защитени със закон територии;

- Засегнати елементи от Националната екологична мрежа;

- Ландшафт на обекти с историческа, културна или археологическа стойност;

- Територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.

Не се очаква отрицателно въздействие, при спазване на законовите разпоредби, действащи на територията на Р. България и ЕС.

Реализацията на инвестиционното предложение, няма да окаже въздействие върху компонентите на околната среда:

- хората и тяхното здраве – не се очаква въздействие върху здравето на хората. Ще бъдат спазени всички необходими хигиенни изисквания за здравна защита. Реализацията на инвестиционното предложение би имала единствено положително въздействие върху жителите, поради факта, че създава възможности за трудова заетост и ще осигури екологосъобразно управление на отпадъците в региона.

- флората и фауната – Ивестиционното предложение няма да окаже негативно въздействие върху флората и фауната в района. Имотите на които ще се реализира инвестиционното предложение не попадат в обхвата на защитена зона от Натура 2000. Най – близко разположената Защитена зона е: „Карлуково“, с код BG0001014, но предвид характера на ИП не се предвижда влияние върху защитените хабитати от защитената зона;

- почви – реализацията на инвестиционното намерение няма да доведе до унищожаване или увреждане на почва. Реализациянта на инвестиционното предложение не включва дейности, свързани с промяна качеството на почвите. Площадката ще бъде покрита с непропусклива повърхност, което ще ограничи до минимум вредното въздействието върху качеството на почвите.

- не се засягат материални активи на други собственици;

- въздействие върху качеството на атмосферния въздух – реализацията на инвестиционното намерение няма да окаже негативно въздействие върху качеството на атмосферния въздух.

- дейността на обекта няма да засегне режима на повърхностните води;

- Отпадните води, които ще се генерирант са битово-фекални и дъждовни:

  - Битово-фекалните отпадни води ще се отвеждат в два броя водоплътни изгребни ями, всяка от които ще бъде с капацитет 3 куб. м. и ще се почистват и извозват от фирма, притежаваща необходимите разрешителни документи, след сключване на писмен договор.

  - Дъждовните води са условно чисти и ще се оттичат в зелените площи на площадката.

- Няма да се използват подземните води. Водата за питейно-битови и санитарни нужди на обекта ще се осигури от съществуващата водопреносна мрежа на с. Златна Панега, след подписване на писмен договор с „ВиК“ АД – гр. Ловеч. За реализацията и последващата експлоатация на ИП, няма да се използват производствени води.

- ландшафта няма да се промени с осъществяването на инвестиционното предложение;

- шум и вибрации – не се предвижда генериране на шумово натоварване и вибрации.

Дейността на площадката няма да произвежда шум, надвишаващ граничните стойности, определени в Таблица № 2 от Приложение № 2 към чл. 5 на Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и вредните ефекти от шума върху здравето на населението /обн. ДВ, бр. 58 от 18.07.2006 г., изм. и доп. ДВ бр. 24 от 25.03.2022 г./.

Предвид спецификата на фирмената дейност на дружеството, показателите на шум се определят, съгласно чл. 4, ал. 4 на Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и вредните ефекти от шума върху здравето на населението /обн. ДВ, бр. 58 от 18.07.2006 г., изм. и доп. ДВ бр. 24 от 25.03.2022 г./.

При реализацията и последващата експлоатация на ИП, не се предвижда повишаване на шумовото натоварване в района на площадката, както и местата на въздействие.

Предвид гореизложеното, дейността на дружеството не предизвиква отрицателно въздействие върху жителите на населеното място.

Имотите не попадат в границите на Защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /обн. ДВ бр. 77 от 09.08.2002 г., изм. ДВ бр. 102 от 23.12.2022 г./ от мрежата „НАТУРА 2000“.

Най – близко разположената Защитена зона от Натура 2000 е „Карлуково“, с код BG0001014. Защитената зона е тип B – Защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Предвид местоположението, характера и мащаба на инвестиционното предложение, извършената преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че реализацията не би могла да окаже негативно влияние върху видовете и техните местообитания.

С инвестиционното предложение не се засягат защитени със закон територии и местообитания, планински и гористи местности, влажни зони, единични и групови паметници на културата.

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.

Реализацията на инвестиционното намерение не е свързана с експлоатация на ресурсите на защитената зона от мрежата „НАТУРА 2000”: „„Карлуково“, с код BG0001014, нито с пряка намеса върху видовете и техните местообитания.

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.

При реализацията и последващата експлоатация на ИП, не се очакват отрицателни последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.

Площадката ще се проектира, съгласно изискванията на Наредба № Iз-1971 от 29 Октомври 2009 г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар /обн. ДВ бр. 96 от 4 декември 2009г., изм. и доп. ДВ бр. 63 от 31.07.2018 г./.

Те ще се експлоатират при спазване на изискванията, заложени в Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите /издадена от МВР и МИП обн. ДВ бр. 89 от 28 октомври 2014 г., попр. ДВ бр. 37 от 07.05.2021 г./.

На територията на площадката ще се спазват всички изисквания, заложени в действащото екологично законодателство, което ще доведе до минимум риска от аварии и/или бедствия.

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

Положително въздействие: Реализирането на инвестиционното предложение ще окаже единствено положително дълготрайно въздействие. Пряко положително въздействие ще има върху околната среда, икономическия и социален живот на гражданите и бизнеса, както и ще благоприятства за устойчивото развитие на жителите в региона.

Реализацията и последващата експлоатация на ИП има ползи в различни направления:

- Екологични ползи:

  - Екологосъобразно управление на отпадъците и намалява негативния им ефект върху околната среда;

  - Предварително третиране на отпадъците, което допринася за по – лесното и адекватно последващо рециклиране на различните отпадъчни потоци;

  - Осигуряване на конкурентна среда при управлението на отпадъците, което ще доведе до намаляване на незаконните сметища в района и ще стимулира населението да предават отпадъците си по законоустановения ред, на обособените за целта места.

- Икономически ползи:

  - Създава нови работни места в областта;

  - Разрастване на търговските, социални и икономически дейности в района.

Местоположението на обекта, осигурява най – благоприятни условия за упражняване на дейностите и опазване на компонентите на околната среда.

Отрицателно въздействие: не се очаква отрицателно въздействие.

5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).

Положително въздействие ще бъде осъществено на местно и регионално ниво, осигурявайки екологосъобразно управление на отпадъците, икономическия и социален прираст в живота на гражданите и бизнеса, както и ще благоприятства за устойчивото развитие на жителите в региона.

Обхватът на въздействие ще бъде на регионално ниво.

Реализацията и последващата експлоатация на ИП ще се осъществява без да засяга местообитания, видове и население.

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.

Положително въздействие: Пряко положително въздействие ще има върху екологичния, икономическия и социален живот на гражданите и бизнеса, както и ще благоприятства за устойчивото развитие на жителите в региона.

Реализацията и последващата експлоатация на ИП има ползи в различни направления:

- Екологични ползи:

  - Екологосъобразно управление на отпадъците и намалява негативния им ефект върху околната среда;

  - Предварително третиране на отпадъците, което допринася за по – лесното и адекватно последващо рециклиране на различните отпадъчни потоци;

  - Осигуряване на конкурентна среда при управлението на отпадъците, което ще доведе до намаляване на незаконните сметища в района и ще стимулира населението да предават отпадъците си по законоустановения ред, на обособените за целта места.

- Икономически ползи:

  - Създава нови работни места в областта;

  - Разрастване на търговските, социални и икономически дейности в района.

Местоположението на обекта, осигурява най – благоприятни условия за упражняване на дейностите и опазване на компонентите на околната среда.

Отрицателно въздействие: не се очаква отрицателно въздействие.

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.

Положително въздействие ще започне да се проявява непосредствено след реализацията на ИП. Положителното въздействие на района ще бъде с дълготраен характер.

Не се очаква отрицателно въздействие.

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

Реализацията и последващата експлоатация на ИП, не е комбинирано с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията.

С оглед предотвратяване и намаляване на значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве, в инвестиционното предложение е необходимо да се включат следните мерки:

- осигуряване на квалифициран обслужващ персонал за безопасно функциониране на площадката;

- екологосъобразно управление на отпадъци, генерирани на територията на площадката;

- предотвратяване и намаляване риска за човешкото здраве;

- спазване на законовите и нормативни изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

- спазване на законовите и нормативни изисквания за пожарна и аварийна безопасност.

10. Трансграничен характер на въздействието.

Няма.

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

Осъществяването на инвестиционното предложение няма да доведе до отрицателни въздействия върху околната среда.

Компонентите на околната среда са атмосферният въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафтът, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи.

Цялостната дейност на „МЕГА ТЕКС 91“ ЕООД ще бъде извършвана така, че да не довежда до ситуации, оказващи отрицателно въздействие върху околната среда.

  - Опазване на „Атмосферния въздух и атмосферата“

Ще се извършва основно съгласно Закон за чистотата на атмосферния въздух /Обн. ДВ. бр.45 от 28.05.1996г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 23.12.2022  г./, както и Закон за управление на отпадъците /Обн. ДВ. бр.53 от 13.07.2012 г. изм. и доп. ДВ. бр. 11 от 02.02.2023  г./ и допълващите ги подзаконови нормативни актове.

Разглежданите мерки за недопускане и намаляване на отрицателното въздействие върху  компонент въздух, включват:

- осъществяване на дейности, които не причиняват замърсяване на атмосферния въздух, нарушаване на озоновия слой и промяна в климата;

- на площадката няма да се извършва нерегламентирано изгаряне на отпадъците;

- няма да бъдат съхранявани на открито отпадъци и/или вещества, съдържащи летливи органични съединения.

  - Опазване на компонент „Води“

Опазването на водите ще се извършва основно съгласно: Закон за водите /Обн. ДВ. бр.67 от 27.07.1999г., изм. и доп. ДВ бр. 66 от 01.08.2023 г./ и Закон за управление на отпадъците / Обн. ДВ. бр.53 от 13.07.2012 г. изм. и доп. ДВ. бр. 11 от 02.02.2023  г./,  както и допълващите подзаконови нормативни актове.

Опазването на водите се свежда до недопускане на изтощаване, замърсяване и увреждане, с цел поддържане на необходимото количество и качество на водите и здравословна околна среда, съхраняване на екосистемите, запазване на ландшафта и предотвратяване на стопански щети, включително: постигане на добро екологично състояние на повърхностните води; добро количествено и химично състояние на подземните води; намаляване на необходимостта от пречистване на водите преди тяхното използване; осигуряване развитието на водните екосистеми и свързаните с тях сухоземни екосистеми.

Водите и водните обекти се опазват от замърсяване и увреждане, чрез следните мерки:

- Недопускане на разливи, водещи до въвеждане на приоритетно опасни вещества във водите;

- Недопускане на разливи, водещи до въвеждане на други вещества във водите;

- Спазване на регламентираните забрани за депониране на отпадъци и опасни вещества в места, откъдето може да произтече замърсяване на водите;

За реализацията и последващата експлоатация на ИП, не се предвижда използването на производствени води.

Водата за питейни и санитарно-битови нужди ще се доставя от съществуващата водопреносна мрежа, след сключване на писмен договор с „ВиК“ АД – гр. Ловеч.

Не се предвижда генерирането на производствени отпадни води.

Отпадните води, които ще се генерират са битово-фекални и дъждовни.

Битово-фекалните отпадни води ще се отвеждат в два броя водоплътни изгребни ями, всяка от които ще бъде с капацитет 3 куб. м. и ще се почистват и извозват от фирма, притежаваща необходимите разрешителни документи, след сключване на писмен договор.

Дъждовните води са условно чисти и се оттичат в зелените площи на площадката.

  - Опазване на компонент „Почви“

Опазването на почвите ще се извършва основно съгласно: Закон за опазване на околната среда /Обн. ДВ. бр.91 от 25.09.2002г., изм. и доп. ДВ бр. 102 от 23.12.2022 г./, Закон за почвите /Обн. ДВ. бр.89 от 6 Ноември 2007г., изм. и доп. ДВ бр. 102 от 23.12.2022 г./, Закон за управление на отпадъците /Обн. ДВ. бр.53 от 13.07.2012 г. изм. и доп. ДВ. бр. . 11 от 02.02.2023 г./ и всички допълващи подзаконови нормативни актове.

Реализацията на инвестиционното предложение не включва дейности, свързани с промяна качеството на почвите. Площадката ще бъде покрити с непропусклива повърност, което ще ограничи до минимум вредното въздействието върху качеството на почвите.

  - Опазване на компонент „Биологично разнообразие“

Опазването на този компонент се извършва съгласно Закон за биологичното разнообразие /Обн. ДВ. бр.77 от 09.08.2002г., изм. и доп. ДВ. бр. 102 от 23.12.2022 г./.

Опазването на биологичното разнообразие се извършва, чрез спазване на следните ЗАБРАНИ:

- Забранява се намесата на ръководството, персонала и временно пребиваващите на територията на площадката, в условията в местообитания, съобразно екологичните изисквания на съответния вид;

- Забранява се регулиране на неместни видове, които са или биха могли да бъдат въведени целенасочено или случайно в природата и да застрашат местни видове.

За всички жизнени стадии от развитието на животинските видове  и птиците се забраняват:

- Всички форми на умишлено улавяне или убиване на екземпляри с каквито и да е уреди, средства и методи;

- Преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция;

- Унищожаване или вземане на яйца, включително в случаите, когато те са изоставени; разрушаване, увреждане или преместване на гнезда;

- Увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване по време на миграция;

- Вземане на намерени мъртви екземпляри;

- Притежаване, отглеждане, пренасяне, превозване, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри;

- Препариране, притежаване, излагане на публични места, пренасяне, превозване, търговия и предлагане за продажба или размяна на препарирани екземпляри;

- Разрушаването, увреждането или преместването на гнезда на птици.

  - Опазване на компоненти „Земни недра, ландшафт и минерално разнообразие“

Дружеството ще извършва дейност само и единствено на територията на имота.

На територията на площадката ще се извършват екологосъобразни дейности с отпадъци и всички съдове за съхранение на опасни вещества и/или отпадъци ще са разположени на закрито, върху непропусклива повърхност, с цел недопускане на евентуални разливи.

  - Предотвратяване на негативно въздействие върху населението

Реализирането на инвестиционното намерение по никакъв начин не би могло да окаже негативно влияние върху населението.

Предвидената чрез инвестиционното намерение дейност, няма да доведе до извънредна и/или свръхексплоатация на природни ресурси.

Реализирането на инвестиционното намерение, не води до нерегламентирано изпускане на вредни емисии, шум и/или друг източник на негативно въздействие.

Дейността на дружеството, ще се извършва законосъобразно, което свежда до нула причината за дискомфорт на населението.

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение.

Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС//обн. ДВ бр. 25 от 18.03.2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 62 от 05.08.2022 г./, за изясняване на обществения интерес по чл. 6, ал. 1 от същата наредба, Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице:

- Осигурява обществен достъп до информацията по настоящото приложение № 2, като поставя съобщение на своята интернет страница и по друг начин за най – малко 14 дни за достъпа до информацията и за изразяване на становища от заинтересовани лица;

- Предоставя копие на Искането по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС и информацията по приложение № 2 на електронен носител на съответната община/район/кметство по чл. 5, ал. 2.

Към датата на внасяне на Искането по чл. 6, ал. 1 и Информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС, дружеството, няма информация за проявен обществен интерес към инвестиционното предложение.

Инвеститор:  Васил Илиев,

Управител на „МЕГА ТЕКС 91“ ЕООД